Приложение № 8

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации

от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-08-2014

Часть 8. Автомобильные дороги

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование автомобильных дорог, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения автомобильных дорог, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).

- Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства. Отдел 2. Объекты-представители.

- В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенклатуре: Часть 1. Автомобильные дороги общего пользования.

Раздел 1. Автодороги I категории. Раздел 2. Автодороги II категории. Раздел 3. Автодороги III категории. Раздел 4. Автодороги IV категории. Раздел 5. Автодороги V категории. Часть 2. Искусственные сооружения. Раздел 6. Транспортные развязки.

Раздел 7. Пешеходные переходы.

Часть 3. Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Раздел 8. Тротуары.

Раздел 9. Велосипедные дорожки.

Раздел 10. Перехватывающие автостоянки.

- НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация).

- Нормативы разработаны  на основе  ресурсно-технологических моделей,  в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими нормами проектирования.

- В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными  документами  в  сфере  ценообразования  для  выполнения  основных,  вспомогательных  и

сопутствующих  этапов  работ  для  строительства  автодорог  в  нормальных  (стандартных)  условиях,  не осложненных внешними факторами.

- Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузо-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий от баз (складов) организаций- подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

- Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

- Укрупнённые показатели на  устройство автодорог дифференцированы в зависимости от категории автомобильных дорог, числа полос движения (1-но, 2-х, 4-х, 6-и, 8-и полосные), состава работ.

- Показатели НЦС учитывают основные конструктивные решения и виды работ на основании проектных решений по реализованным проектам строительства автодорог и искусственных сооружений.

- Показатели норматива цены строительства автомобильных дорог и транспортных развязок учитывают затраты на выполнение работ:

земляное полотно:

- планировка площадей;

- рыхление грунта, уплотнение грунта и полив уплотняемого грунта водой;

- подвозка/вывоз грунта;

- разработка выемок и возведение насыпей;

- укрепление откосов земляного полотна: щебнем, посевом многолетних трав;

- устройство упоров при укреплении откосов;

- возведение  искусственных  сооружений,  устройство  водопропускных  труб,  устройство  водоотвода

(устройство канав, сборных железобетонных лотков, испарительных бассейнов, поглощающих колодцев и т.д.); дорожная одежда:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка;

- устройство оснований из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, обработанной цементом;

- устройство оснований из щебня, черного щебня;

- устройство покрытия из асфальтобетонных смесей или монолитного бетона;

- устройство и укрепление обочин;

- устройство разделительных полос; обстановка и обустройство:

- установка дорожных знаков и информационных табло;

- устройство барьерных ограждений;

- устройство шумозащитных экранов;

- устройство разметки проезжей части;

- устройство бортовых камней;

- устройство тротуаров

- устройство автобусных остановок (павильонов) и остановочных карманов;

- устройство площадок отдыха и стоянок автомобилей;

- устройство АСУДД (табло информационных динамических, светофорных объектов).

- Устройство электроосвещения автодорог не учтено показателями НЦС и учитывается дополнительно. При устройстве линий электроосвещения автомобильных дорог (с одной или двух сторон) в зависимости от количества полос движения автодороги к показателям НЦС применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1.

ПОПРАВОЧНЫЕ   КОЭФФИЦИЕНТЫ

к показателям НЦС на устройство воздушных линий электроосвещения при строительстве автомобильных дорог

(на протяженность освещаемого участка)

Таблица 1

| Количество полос движения: | Схема расположения опор |
| --- | --- |
|  | однорядная | двухрядная | однорядная по оси дороги |
| 2 | 1,06 | - | - |
| 4 | - | 1,05 | 1,04 |
| 6 | - | 1,04 | - |
| 8 | - | - | 1,02 |

- Показатели НЦС приведены для различных типовых конструктивных решений дорожной одежды для дорог I – IV категории при суммарном числе приложений расчетной нагрузки за срок службы дорожной одежды – 130 кН, для дорог 4 категории с покрытием из монолитного бетона – 115 кН. При суммарном числе приложений, отличном от приведенных, в показателях применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в таблице 2.

ПОПРАВОЧНЫЕ   КОЭФФИЦИЕНТЫ

для корректировки показателей НЦС в зависимости от числа приложений расчетной нагрузки

Таблица 2

| Категория автомобильных дорог | Число приложений по НЦС | Число приложений по проекту | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное покрытие |
| I - IV | 130 (кН) | 100 (кН) | 0,90 |
| I - IV | 130 (кН) | 110 (кН) | 0,95 |
| Покрытие из монолитного бетона |
| I - III | 130 (кН) | 115 (кН) | 0,95 |
| IV | 115 (кН) | 100 (кН) | 0,95 |

- Показатели НЦС учитывают стоимость строительства автодорог в равнинной и слабохолмистой местности (1 группа сложности).

При строительстве в холмистой, изрезанной оврагами, пустынной, заболоченной, местностях со сложными природными условиями (2 и 3 группы сложности) к показателям НЦС дополнительно применять коэффициенты, указанные в таблице 3.

В таблице 4  приведена классификация групп сложности строительства в зависимости от характера и категории рельефа.

ПОПРАВОЧНЫЕ   КОЭФФИЦИЕНТЫ

к показателям НЦС автомобильных дорог, учитывающие изменения в устройстве земляного полотна по рельефу местности

Таблица 3

| № п/п | Категория дороги | Группа сложности по рельефу местности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 |
| 1. | I | 1,05 | – |
| 2. | II | 1,04 | 1,09 |
| 3. | III | 1,03 | 1,09 |
| 4. | IV | 1,03 | 1,09 |
| 5. | V | 1,03 | 1,07 |

Группы сложности строительства в зависимости от характера и категории рельефа

Таблица 4

| Группа сложности | Рельеф местности |
| --- | --- |
| 1 | Равнинный и слабохолмистый. |
| 2 | Холмистый или слабохолмистый, изрезанный глубокой овражной сетью; предгорный, слаборасчлененный; полупустынные районы с несложными природными условиями, отдельные участки болот глубиной до 6 м; орошаемые земли; подходы к путепроводам или поймам внутренних водных путей VI-VII класса и несудоходных; местность с необеспеченным водоотводом. |
| 3 | Местности со сложными природными (гидрогеологическими) условиями: горный или предгорный; тундры или маревые болота; поймы внутренних водных путей II-IV класса, без проток, староречий и озер; полупустынные и пустынные районы со сложными природными условиями. Застроенная территория. |

- При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к показателям НЦС применяются коэффициенты, приведенные в таблице 5.

ПОПРАВОЧНЫЕ   КОЭФФИЦИЕНТЫ

к показателям НЦС автомобильных дорог в высокогорных условиях

Таблица 5

| № п/п | Наименование сооружения | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1300-2500 | 2500-3000 | свыше 3000 |
| 1. | Автомобильные дороги | 1,05 | 1,07 | 1,09 |

- Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно:

подготовка территории строительства:

- снос существующих зданий и строений (по ГЭСН – 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»);

- перенос инженерных сетей (по соответствующим сборникам ГЭСН);

- расчистка трассы от деревьев и кустарников (ГЭСН – 01 «Земляные работы»);

строительство   и   содержание   временных   автодорог   (учитывается   дополнительно   по   ГЭСН   –   27

«Автомобильные дороги»).

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно по объектам-аналогам затраты на устройство постов ГИБДД и производственных баз для эксплуатации автомобильных дорог (ДРСУ).

- В показателях НЦС учтена стоимость инертных материалов (щебень, песок, щебеночно-песчано- гравийная смесь) при доставке материала от поставщика на расстояние 30 км автомобильным транспортом. Железнодорожные перевозки грузов в стоимости материалов не учтены. При применении иных транспортных схем доставки материалов (доставка на расстояние свыше 30 км автотранспортом и доставка по железной дороге) применяются коэффициенты, указанные в таблице 6.

ПОПРАВОЧНЫЕ    КОЭФФИЦИЕНТЫ,*

учитывающие дальность транспортировки инертных материалов к сметной стоимости строительства автомобильных дорог

Таблица 6

| № п/п | Дальность перевозки по железной дороге, км | Средневзвешенная дальность перевозки автотранспортом, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 1 | 0 | 1,000 | 1,009 | 1,018 | 1,026 | 1,036 | 1,045 | 1,062 | 1,070 | 1,083 | 1,091 | 1,100 | 1,108 |

| № п/п | Дальность перевозки по железной дороге, км | Средневзвешенная дальность перевозки автотранспортом, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 2 | 100 | 1,034 | 1,042 | 1,051 | 1,060 | 1,070 | 1,078 | 1,095 | 1,104 | 1,116 | 1,125 | 1,133 | 1,142 |
| 3 | 200 | 1,042 | 1,050 | 1,059 | 1,068 | 1,078 | 1,086 | 1,103 | 1,112 | 1,125 | 1,133 | 1,141 | 1,150 |
| 4 | 300 | 1,050 | 1,059 | 1,068 | 1,076 | 1,086 | 1,095 | 1,112 | 1,120 | 1,133 | 1,141 | 1,150 | 1,158 |
| 5 | 400 | 1,057 | 1,066 | 1,075 | 1,083 | 1,093 | 1,102 | 1,119 | 1,127 | 1,140 | 1,149 | 1,157 | 1,166 |
| 6 | 500 | 1,064 | 1,073 | 1,082 | 1,091 | 1,101 | 1,109 | 1,126 | 1,135 | 1,147 | 1,156 | 1,164 | 1,173 |
| 7 | 600 | 1,074 | 1,083 | 1,092 | 1,100 | 1,110 | 1,119 | 1,136 | 1,144 | 1,157 | 1,166 | 1,174 | 1,183 |
| 8 | 700 | 1,081 | 1,089 | 1,098 | 1,107 | 1,117 | 1,125 | 1,142 | 1,151 | 1,164 | 1,172 | 1,181 | 1,189 |
| 9 | 800 | 1,090 | 1,099 | 1,108 | 1,116 | 1,126 | 1,135 | 1,152 | 1,160 | 1,173 | 1,182 | 1,190 | 1,199 |
| 10 | 900 | 1,098 | 1,107 | 1,116 | 1,125 | 1,134 | 1,143 | 1,160 | 1,168 | 1,181 | 1,190 | 1,198 | 1,207 |
| 11 | 1000 | 1,107 | 1,115 | 1,124 | 1,133 | 1,143 | 1,151 | 1,168 | 1,177 | 1,189 | 1,198 | 1,206 | 1,215 |
| 12 | 1100 | 1,115 | 1,123 | 1,132 | 1,141 | 1,151 | 1,159 | 1,176 | 1,185 | 1,197 | 1,206 | 1,214 | 1,223 |
| 13 | 1200 | 1,121 | 1,130 | 1,139 | 1,147 | 1,157 | 1,166 | 1,183 | 1,191 | 1,204 | 1,213 | 1,221 | 1,230 |
| 14 | 1300 | 1,129 | 1,138 | 1,147 | 1,155 | 1,165 | 1,174 | 1,191 | 1,199 | 1,212 | 1,220 | 1,229 | 1,237 |
| 15 | 1400 | 1,135 | 1,144 | 1,153 | 1,162 | 1,172 | 1,180 | 1,197 | 1,205 | 1,218 | 1,227 | 1,235 | 1,244 |
| 16 | 1500 | 1,145 | 1,154 | 1,163 | 1,171 | 1,181 | 1,190 | 1,207 | 1,215 | 1,228 | 1,237 | 1,245 | 1,254 |
| 17 | 1600 | 1,151 | 1,160 | 1,169 | 1,178 | 1,187 | 1,196 | 1,213 | 1,221 | 1,234 | 1,243 | 1,251 | 1,260 |
| 18 | 1700 | 1,159 | 1,167 | 1,177 | 1,185 | 1,195 | 1,204 | 1,221 | 1,229 | 1,242 | 1,250 | 1,259 | 1,267 |
| 19 | 1800 | 1,165 | 1,173 | 1,183 | 1,191 | 1,201 | 1,209 | 1,226 | 1,235 | 1,248 | 1,256 | 1,265 | 1,273 |
| 20 | 1900 | 1,172 | 1,181 | 1,190 | 1,199 | 1,209 | 1,217 | 1,234 | 1,243 | 1,255 | 1,264 | 1,272 | 1,281 |
| 21 | 2000 | 1,178 | 1,187 | 1,196 | 1,204 | 1,214 | 1,223 | 1,240 | 1,248 | 1,261 | 1,269 | 1,278 | 1,286 |

* Коэффициентами учтена в том числе стоимость погрузки-разгрузки в железнодорожный состав и перегрузки в автотранспортное средство.

- Различие между категориями автодорог обуславливается различным составом работ по укрупненным показателям на устройство дорожной одежды.

В сборнике учтены показатели для строительства автодорог во II дорожно-климатической зоне. При строительстве автодорог в иных климатических зонах следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 7.

ПОПРАВОЧНЫЕ   КОЭФФИЦИЕНТЫ

к показателям НЦС в различных дорожно-климатических зонах, учитывающие изменения конструкций земляного полотна и дорожных одежд

Таблица 7

| № п/п | Наименование сооружения | Дорожно-климатические зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1. | Автомобильные дороги I- IV | 1,07 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| 2. | Автомобильные дороги V | 1,09 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,93 |

- При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой половине проезжей части рекомендуется учитывать поправочный коэффициент 1,02.

- При  укреплении  насыпи  геоволокном  с  засевом  трав  к  показателям  НЦС  следует  применять коэффициент 1,03.

- Показателями не учтено и при необходимости учитывается дополнительно устройство снегозащитных лесополос для автодорог I, II категорий.

Стоимость 100 м.п. снегозащитных лесополос принимается в размере 74,99 тыс. руб.

- Показателями НЦС  не  учтены  и  учитываются  дополнительно  участки мостов  и  путепроводов  по сборнику НЦС–09 «Мосты и путепроводы».

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Пример. Исходные данные:

строительство 10 км автодороги в Московской области, в том числе по равнинной местности - 8 км, по холмистой – 2 км;

категория дороги – II; количество полос – 4;

покрытие асфальтобетон, основание щебень; число приложений расчетной нагрузки 100 кН;

освещаемый участок – 5 км, линия электроосвещения с обеих сторон дороги; доставка инертных материалов: автотранспортом на расстояние 50 км; железнодорожным на расстояние 400 км;

транспортная развязка по типу "труба" 1 250 м2; снегозащитная лесополоса – 1 950 м.п.

Расчет стоимости 10 км автодороги дороги по исходным данным: Стоимость 1 км 4-х полосной дороги II категории (таблица 08-02-002): 83 434,58 тыс.руб.

Стоимость с учетом рельефа:

83 434,58 х 8 + 83 434,58 х 2 х 1,05 = 842 689,25 тыс. руб.

Стоимость с учетом рельефа местности, расчетной нагрузки и схемы доставки инертных материалов: 842 689,25 х 0,90 х 1,075 = 815 301,85 тыс. руб.

Освещение участка:

5 х 83 434,58 х (1,05-1) = 20 858,65 тыс. руб.

Транспортная развязка:

1250 / 100 х 553,44 = 6 918,00 тыс. руб.

Снегозащитная лесополоса:

1 950 х 74,99 / 100 = 1 462,31 тыс. руб.

Итого стоимость 10 км автодороги:

815 301,85 + 20 858,65 + 6 918,00 + 1 462,31 = 844 540,81 тыс. руб.

Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Часть 1.Автомобильные дороги общего пользования

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 1. Автодороги I категории

Таблица 08-01-001 Автомагистраль категория I (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно- гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

| Автомагистраль категория I (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно- песчаная смесь): |
| --- |
| 08-01-001-01 | 4 полосная | 92 429,36 |
| 08-01-001-02 | 6 полосная | 122 764,89 |
| 08-01-001-03 | 8 полосная | 153 203,55 |
| Таблица 08-01-002 Автомагистраль категория I (покрытие асфальтобетон, основание щебень) Измеритель: 1 км |
| Автомагистраль категория I (покрытие асфальтобетон, основание щебень): |
| 08-01-002-01 | 4 полосная | 102 778,85 |
| 08-01-002-02 | 6 полосная | 137 838,96 |
| 08-01-002-03 | 8 полосная | 172 972,73 |

Таблица 08-01-003 Автомагистраль категория I (покрытие из монолитного бетона, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

|  | Автомагистраль категория I (покрытие из монолитного бетона, основание щебеночно- гравийно-песчаная смесь): |
| --- | --- |
| 08-01-003-01 | 4 полосная | 95 063,50 |
| 08-01-003-02 | 6 полосная | 126 644,98 |
| 08-01-003-03 | 8 полосная | 158 258,70 |

Таблица 08-01-004 Автомагистраль категория I (покрытие ЩМА-15)

Измеритель: 1 км

| Автомагистраль категория I (покрытие ЩМА-15): |
| --- |
| 08-01-004-01 | 4 полосная | 112 438,89 |
| 08-01-004-02 | 6 полосная | 151 935,86 |
| 08-01-004-03 | 8 полосная | 191 451,39 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 08-01-005 Автомагистраль категория I (покрытие цементобетон)

Измеритель: 1 км

| Автомагистраль категория I (покрытие цементобетон): |
| --- |
| 08-01-005-01 | 4 полосная | 94 241,25 |
| 08-01-005-02 | 6 полосная | 125 461,60 |
| 08-01-005-03 | 8 полосная | 156 720,65 |

Раздел 2. Автодороги II категории

Таблица 08-02-001 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория II (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

| Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория II (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь): |
| --- |
| 08-02-001-01 | 2 полосная | 47 178,97 |
| 08-02-001-02 | 4 полосная | 81 621,74 |

Таблица 08-02-002 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория II (покрытие асфальтобетон, основание щебень)

Измеритель: 1 км

| Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория II (покрытие асфальтобетон, основание щебень): |
| --- |
| 08-02-002-01 | 2 полосная | 48 177,80 |
| 08-02-002-02 | 4 полосная | 83 434,58 |

Таблица 08-02-003 Автомагистраль категория II (покрытие из монолитного бетона, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

| Автомагистраль категория II (покрытие из монолитного бетона, основание щебеночно- гравийно-песчаная смесь): |
| --- |
| 08-02-003-01 | 2 полосная | 49 216,12 |
| 08-02-003-02 | 4 полосная | 85 370,98 |

Таблица 08-02-004 Автомагистраль категория II (покрытие ЩМА-15)

Измеритель: 1 км

| Автомагистраль категория II (покрытие ЩМА-15): |
| --- |
| 08-02-004-01 | 2 полосная | 43 440,44 |
| 08-02-004-02 | 4 полосная | 74 782,45 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 08-02-005 Автомагистраль категория II (покрытие цементобетон)

Измеритель: 1 км

| Автомагистраль категория II (покрытие цементобетон): |
| --- |
| 08-02-005-01 | 2 полосная | 47 230,26 |
| 08-02-005-02 | 4 полосная | 81 720,16 |

Раздел 3. Автодороги III категории

Таблица 08-03-001 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория III (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

| 08-03-001-01 | Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория III (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь), 2 полосная | 35 996,86 |
| --- | --- | --- |

Таблица 08-03-002 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория III (покрытие асфальтобетон, основание щебень)

Измеритель: 1 км

| 08-03-002-01 | Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория III (покрытие асфальтобетон, основание щебень), 2 полосная | 36 729,49 |
| --- | --- | --- |

Таблица 08-03-003 Автомагистраль категория III (покрытие из монолитного бетона, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

| 08-03-003-01 | Автомагистраль категория III (покрытие из монолитного бетона, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь), 2 полосная | 39 851,69 |
| --- | --- | --- |

Раздел 4. Автодороги IV категории

Таблица 08-04-001 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога  категория IV (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

| 08-04-001-01 | Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория IV (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь), 2 полосная | 28 446,40 |
| --- | --- | --- |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 08-04-002 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория IV (покрытие асфальтобетон, основание щебень)

Измеритель: 1 км

| 08-04-002-01 | Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория IV (покрытие асфальтобетон, основание щебень), 2 полосная | 29 084,82 |
| --- | --- | --- |

Раздел 5. Автодороги V категории

Таблица 08-05-001 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория V (покрытие щебень)

Измеритель: 1 км

| 08-05-001-01 | Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категория V, (покрытие щебень) 1 полосная | 7 000,98 |
| --- | --- | --- |

Часть 2. Искусственные сооружения

Раздел 6. Транспортные развязки

Таблица 08-06-001 Транспортная развязка по типу "неполный клеверный лист"

Измеритель: 100 м2

| 08-06-001-01 | Транспортная развязка по типу "неполный клеверный лист" | 825,88 |
| --- | --- | --- |

Таблица 08-06-002 Транспортная развязка по типу "клеверный лист"

Измеритель: 100 м2

| 08-06-002-01 | Транспортная развязка по типу "клеверный лист" | 1 124,66 |
| --- | --- | --- |

Таблица 08-06-003 Транспортная развязка по типу "труба"

Измеритель: 100 м2

| 08-06-003-01 | Транспортная развязка по типу "труба" | 553,44 |
| --- | --- | --- |

Раздел 7. Пешеходные переходы

Таблица 08-07-001 Надземные пешеходные переходы с ограждением из поликарбонатного пластика, оборудованные двумя лифтами

Измеритель: 1 м2

| 08-07-001-01 | Надземные пешеходные переходы с ограждением из поликарбонатного пластика оборудованные лифтами | 192,56 |
| --- | --- | --- |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 08-07-002 Надземные пешеходные переходы с металлическим ограждением

Измеритель: 1 м2

| 08-07-002-01 | Надземные пешеходные переходы с металлическим ограждением | 97,87 |
| --- | --- | --- |

Часть 3. Улично-дорожная сеть населенных пунктов Раздел 8. Тротуары

Таблица 08-08-001 Тротуары

Измеритель: 100 м2

| Тротуар с покрытием: |
| --- |
| 08-08-001-01 | из асфальтобетона | 165,99 |
| 08-08-001-02 | из искусственной тротуарной плитки | 247,11 |
| 08-08-001-03 | из камня штучного мелкоразмерного (КШК, КШП) | 450,27 |
| 08-08-001-04 | из плитки гранитной (натурального камня) | 611,73 |

Раздел 9. Велосипедные дорожки

Таблица 08-09-001 Велосипедные дорожки

Измеритель: 100 м2

Велосипедная дорожка с покрытием:

| 08-09-001-01 | из гранитного отсева | 115,41 |
| --- | --- | --- |
| 08-09-001-02 | из асфальтобетона | 123,81 |

Раздел 10. Перехватывающие автостоянки

Таблица 08-10-001 Перехватывающие автостоянки

Измеритель: 1 место

| Перехватывающая автостоянка с ограждением и искусственным освещением: |
| --- |
| 08-10-001-01 | на 160 мест | 80,46 |
| 08-10-001-02 | на 400 мест | 87,10 |