Приложение № 6

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации

от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-06-2014

Часть 6. Объекты культуры

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов культуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объектов культуры, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 место, 1 м 2 общей площади, 1 тыс. томов).

- Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства. Отдел 2. Объекты-представители.

- В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенклатуре: Раздел 1. Дома культуры.

Раздел 2. Цирки.

Раздел 3. Музеи.

Раздел 4. Библиотеки.

Раздел 5. Клубы.

- НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно- планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация).

- Нормативы разработаны  на  основе ресурсно-технологических моделей,  в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая  положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими нормами проектирования.

- Показателями предусмотрено качество объектов капитального строительства, обеспечивающего оптимальный уровень комфорта.

- Характеристика конструктивных решений, принятых для норматива цены строительства, приводится в отделе 2. Объекты-представители.

- Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов культуры, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря.

- Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции т.п.).

- Показателями НЦС предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

- Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должна учитываться дополнительно по соответствующим сборникам укрупненных нормативов цены строительства.

- В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

- Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно- изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость материалов и оборудования учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо- сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузо-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

- Укрупненными территориальными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно- монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним инженерным сетям.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а в также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

- При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,08.

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

- Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель рассчитывается путем интерполяции по формуле:

где

Пв Пс с вПс Па

с а	,

Пв – рассчитываемый показатель;

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; а и с – параметр для пограничных показателей;

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с.

Пример.

Необходимо рассчитать стоимость строительства здания цирка на 1 300 мест.

Выбираются показатели НЦС на 600 и на 1 800 мест соответственно 1 550,80 тыс.руб. и 858,81 тыс. руб.

(таблица 06-02-001) на 1 место.

Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества мест в котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений:

Пв Пс с вПс Па

где		Па=1 550,80 тыс. руб.; Пс=858,81 тыс. руб.;

с а	,

а=600 мест; с=1 800 мест;

в=1 300 мест.

Соответственно Пв=858,81 - (1 800 – 1 300) х (858,81 – 1 550,80)/(1 800 – 600)) = 1 147,14 тыс. руб.

Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность: 1 147,14 тыс. руб. на 1 место х 1 300 мест = 1 491 280,92 тыс. руб.

4

Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 1. Дома культуры

Таблица 06-01-001 Дома культуры

Измеритель: 1 место

| 06-01-001-01 | Дома культуры на 400 мест | 463,10 |
| --- | --- | --- |
| 06-01-001-02 | Дома культуры на 600 мест | 457,33 |

Раздел 2. Цирки

Таблица 06-02-001 Цирки

Измеритель: 1 место

| 06-02-001-01 | Цирки на 600 мест | 1 550,80 |
| --- | --- | --- |
| 06-02-001-02 | Цирки на 1 800 мест | 858,81 |

Раздел 3. Музеи

Таблица 06-03-001 Музеи

Измеритель: 1 м² общей площади

| 06-03-001-01 | Музеи на 4 050 м² | 92,31 |
| --- | --- | --- |
| 06-03-001-02 | Музеи на 6 550 м² | 57,53 |
| 06-03-001-03 | Музеи на 11 730 м² | 48,74 |

Раздел 4. Библиотеки

Таблица 06-04-001 Библиотеки

Измеритель: 1 тыс. томов

| 06-04-001-01 | Библиотеки на 130 тыс. томов | 1 192,07 |
| --- | --- | --- |
| 06-04-001-02 | Библиотеки на 1 000 тыс. томов | 833,80 |

Раздел 5. Клубы

Таблица 06-05-001 Клубы

Измеритель: 1 место

| 06-05-001-01 | Клубы на 120 мест | 221,74 |
| --- | --- | --- |

Раздел 1. Дома культуры

Отдел 2. ОБЪЕКТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ

К таблице 06-01-001-01 Дома культуры на 400 мест Дом культуры на 400 мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 185 240,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 074,70 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 места | 463,10 | - |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | металлический |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2 | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлический профилированный лист |
| 8. | Полы | дощатые, рулонные, керамические, ламинированные |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | облицовка керамическими и керамогранитными плитками |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные, металлопластиковые |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные, полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 06-01-001-02. Дома культуры на 600 мест Дом культуры на 600 мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 274 398,00 | 18 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 089,21 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 места | 457,33 | - |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | бетонный сборный |
| 2. | Каркас |  |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2 | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная совмещенная, рулонная |
| 8. | Полы | дощатые, рулонные, керамические |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | облицовка керамическими и керамогранитными плитками |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные, металлопластиковые |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные, полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 2. Цирки

К таблице 06-02-001-01. Цирки на 600 мест Цирк на 600 мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 930 480,00 | 27 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 28 073,04 | - |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 550,80 | - |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | крупнопанельные из трехслойных стеновых панелей |
| 3.2 | внутренние | панельные, кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная бесстропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | паркет, дощатые, рулонные, керамические, бетонные, мозаичные |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет, витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | повышенной сложности |
| 12. | Наружная отделка | облицовка керамическими и керамогранитными плитками |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | учтены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | учтено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 06-02-001-02. Цирки на 1800 мест Цирки на 1 800 мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 545 858,00 | 36 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 67 839,93 | - |
| 2. | Стоимость 1 места | 858,81 | - |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный и сборный, металлический |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | крупнопанельные из трехслойных стеновых панелей, кирпичные |
| 3.2 | внутренние | панельные, кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная бесстропильная, металлочерепица, металлическая и наливная |
| 8. | Полы | паркет, дощатые, рулонные, керамические, бетонные |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет, витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | повышенной сложности |
| 12. | Наружная отделка | облицовка керамическими и керамогранитными плитками |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | учтены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | учтено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 3. Музеи

К таблице 06-03-001-01. Музеи площадью 4 050 м²

Краеведческий музей площадью 4 050 м² Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитные |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитные |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2 | внутренние | кирпичные, монолитные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная, металлический профилированный лист |
| 8. | Полы | паркет, керамические, мозаичные, ламинированные, гранит |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | повышенной сложности |
| 12. | Наружная отделка | облицовка природным камнем, гранитом |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрен |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 06-03-001-02. Музеи площадью 6 550 м²

Историко-архитектурный и художественный музей площадью 6 550 м² Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, железобетонные монолитные с утеплителем |
| 3.2 | внутренние | железобетонные монолитные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, каркасно-обшивные гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонные балки и фермы |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная, стальной профилированный лист с утеплителем |
| 8. | Полы | паркет, рулонные, керамические |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет, металлопластиковые витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | повышенной сложности |
| 12. | Наружная отделка | облицовка керамическими и керамогранитными плитками |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 06-03-001-03. Музеи площадью 11 730 м² Областной краеведческий музей площадью 11 730 м² Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный и металлический сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные с утеплителем пенобетонными блоками |
| 3.2 | внутренние | кирпичные, бетонные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, бетонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная, металлический профилированный лист, рулонная |
| 8. | Полы | паркет, керамические, мозаичные, мрамор |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, алюминиевые витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | облицовка природным камнем, гранитом, тонированным стеклом |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрен |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 4. Библиотеки

К таблице 06-04-001-01. Библиотеки на 130 тыс. томов Здание городской библиотеки на 130 тыс. томов Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | свайный, железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | бескаркасное |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2 | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | паркет, мозаичные, мраморные, керамические, дощатые |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | повышенной сложности |
| 12. | Наружная отделка | облицовка гранитом |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 06-04-001-02. Библиотеки на 1 000 тыс. томов Городская библиотека на 1 000 тыс. томов

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 833 800,00 | 24 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 16 276,88 | - |
| 2. | Стоимость 1 тыс.томов | 833,80 | - |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2 | внутренние | кирпичные, монолитные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | паркет, мозаичные, мраморные, керамические, дощатые |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | повышенной сложности |
| 12. | Наружная отделка | облицовка гранитом |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 5. Клубы

К таблице  06-05-001 Клубы

06-05-001-01 Клубы на 120 мест Клубы на 120 мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 26 608,80 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 063,85 | - |
| 2. | Стоимость 1 места | 221,74 | - |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные монолитные ленточные |
| 2. | Каркас | деревянный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | деревянные рубленые |
| 3.2. | внутренние | деревянные рубленые |
| 4. | Перегородки | деревянные сборно-щитовые |
| 5. | Перекрытие | деревянное по деревянным балкам |
| 6. | Покрытие | деревянное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная с покрытием из металлочерепицы |
| 8. | Полы | синтетические рулонные, керамические, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | двойные деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | из металлосайдинга по металлическому каркасу с утеплением |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | деревянные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | водяное, электроотопительный котел |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |

| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | не предусмотрено |
| 23. | Радио | не предусмотрено |
| 24. | Телефон | не предусмотрен |
| 25. | Слаботочные устройства | не предусмотрены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | водяная |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

# Text boxes

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 373 855,50 | 18 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 672,04 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м² | 92,31 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 376 821,50 | 21 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 12 860,85 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м² | 57,53 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 571 720,20 | 27 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 17 842,58 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м² | 48,74 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб.. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 154 969,10 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 573,77 | - |
| 2. | Стоимость 1 тыс. томов | 1 192,07 | - |