Приложение № 3

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации

от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-03-2014

Часть 3. Объекты народного образования

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов образования, строительство которых финансируется  с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объектов образования, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 место, 1 посещение в смену).

- Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства. Отдел 2. Объекты-представители.

- В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенклатуре: Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения.

Раздел 2. Общеобразовательные учреждения.

Раздел 3. Учреждения начального профессионального образования. Раздел 4. Учреждения среднего профессионального образования.

Раздел 5. Учреждения высшего профессионального образования. Раздел 6. Спортивные школы.

- НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно- планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация).

- Нормативы разработаны  на основе  ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими нормами проектирования.

- Показателями предусмотрен класс качества объектов капитального строительства, обеспечивающий оптимальный уровень комфорта.

При определении стоимости дошкольных учреждений с дополнительными функциональными помещениями (плавательные бассейны, террасы, помещения со световыми фонарями, лингафонные кабинеты, танцевальные залы, изостудии и т.п.), к нормативам цены строительства для детских садов (таблица 03-01-001) применяется поправочный   коэффициент.   При   этом   при   строительстве   дошкольных   учреждений   с   плавательными

бассейнами применяется коэффициент 1,14, а при наличии не менее трех дополнительных функциональных помещений (кроме бассейна) – коэффициент 1,1.

При определении стоимости общеобразовательных школ с дополнительными функциональными помещениями (зимние сады, террасы, помещения со световыми фонарями, световые переходные тоннели, амфитеатр и т.п.) и оснащением школ высокотехнологичным учебным оборудованием (интерактивные доски, лингафонные кабинеты, высокооснащенные компьютерные классы, мультимедийные аудитории, мини- обсерватории и т.п.) к нормативам цены строительства для школ (таблица 03-02-001) применяется коэффициент 1,25. Указанный коэффициент применяется при наличии в общеобразовательных школах не менее трех дополнительных функциональных помещений.

- Характеристика конструктивных решений, принятых для норматива цены строительства приводится в отделе 2.Объекты-представители.

- Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов образования, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря.

- Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторных подстанций, котельных, насосных станций и т.п.).

- Показателями НЦС предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

- Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться дополнительно по соответствующим сборникам укрупненных нормативов цены строительства.

- В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

- Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно- изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость материалов и оборудования учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо- сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

- Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним инженерным сетям.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от  существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

- При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,03.

- Показатели НЦС разработаны для малых городов с населением до 100 тысяч человек. Для учета особенностей строительства в городах с населением более 100 тысяч человек, а также в сельской местности необходимо применять поправочные коэффициенты по отношению к нормативу, приведенному в таблицах НЦС:

| Наименование | Для городского строительства в городах с населением более 100 тысяч человек | Для сельского строительства |
| --- | --- | --- |
| Детские сады, школы, школы с бассейном и прочие образовательные учреждения | 1,1 | 0,85 |

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

- Если  параметр  объекта  отличается  от  указанного  в  таблицах,  показатель  рассчитывается  путем интерполяции по формуле:

где

Пв Пс с вПс Па

с а

Пв – рассчитываемый показатель;

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; а и с – параметр для пограничных показателей;

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с.

Пример.

Необходимо рассчитать стоимость строительства школы на 220 мест.

Выбираются показатели НЦС на 200 и на 250 мест соответственно 776,02 тыс. руб. и 680,06 тыс. руб. (таблица 03-02-001) на 1 место.

Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества мест в котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений:

Пв Пс с вПс Па

где

Па = 776,02 тыс. руб.; Пс = 680,06 тыс. руб.; а = 200 мест;

с = 250 мест; в = 220 мест.

с а	,

Соответственно Пв = 680,06 - (250 - 220) х (680,06 - 776,02) / (250 - 200) = 737,64 тыс. руб.

Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность: 737,64 тыс. руб. х 220 = 162 280,80 тыс. руб.

.

Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения Таблица 03-01-001 Детские сады

Измеритель: 1 место

| 03-01-001-01 | Детские сады на 100-110 мест | 667,00 |
| --- | --- | --- |
| 03-01-001-02 | Детские сады на 120 мест | 664,12 |
| 03-01-001-03 | Детские сады на 140 мест | 662,63 |
| 03-01-001-04 | Детские сады на 160 мест | 659,32 |
| 03-01-001-05 | Детские сады на 180-190 мест | 650,67 |
| 03-01-001-06 | Детские сады на 200 мест | 640,55 |
| 03-01-001-07 | Детские сады на 220 мест | 624,41 |
| 03-01-001-08 | Детские сады на 240 мест | 606,83 |
| 03-01-001-09 | Детские сады на 260 мест | 579,65 |
| 03-01-001-10 | Детские сады на 280 мест | 560,79 |
| 03-01-001-11 | Детские сады на 300 мест | 549,85 |

Таблица 03-01-002 Детские сады с бассейном

Измеритель: 1 место

| 03-01-002-03 | Детские сады на 140 мест с бассейном | 755,05 |
| --- | --- | --- |
| 03-01-002-05 | Детские сады на 175 мест с бассейном | 744,30 |
| 03-01-002-08 | Детские сады на 240 мест с бассейном | 693,24 |

Раздел 2. Общеобразовательные учреждения

Таблица 03-02-001 Школы

Измеритель: 1 место

| 03-02-001-01 | Школы на 100 мест | 1 045,07 |
| --- | --- | --- |
| 03-02-001-02 | Школы на 150 мест | 874,79 |
| 03-02-001-03 | Школы на 200 мест | 776,02 |
| 03-02-001-04 | Школы на 250 мест | 680,06 |
| 03-02-001-05 | Школы на 275 мест | 649,43 |
| 03-02-001-06 | Школы на 300 мест | 614,83 |
| 03-02-001-07 | Школы на 350 мест | 534,59 |
| 03-02-001-08 | Школы на 400 мест | 502,47 |
| 03-02-001-09 | Школы на 450 мест | 452,15 |
| 03-02-001-10 | Школы на 500 мест | 435,10 |
| 03-02-001-11 | Школы на 550 мест | 431,13 |
| 03-02-001-12 | Школы на 600 мест | 425,65 |
| 03-02-001-13 | Школы на 625 мест | 416,00 |
| 03-02-001-14 | Школы на 700 мест | 385,71 |
| 03-02-001-15 | Школы на 775-800 мест | 347,46 |

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 03-02-001-16 | Школы на 825 мест | 346,87 |
| 03-02-001-17 | Школы на 900 мест | 339,28 |
| 03-02-001-18 | Школы на 1000 мест | 332,08 |
| 03-02-001-19 | Школы свыше 1000 мест | 328,70 |

Таблица 03-02-002 Школы с бассейном

Измеритель: 1 место

| 03-02-002-01 | Школы на 350 мест с бассейном | 687,85 |
| --- | --- | --- |
| 03-02-002-02 | Школы на 600 мест с бассейном | 519,30 |
| 03-02-002-03 | Школы на 900 мест с бассейном | 400,76 |
| 03-02-002-04 | Школы свыше 900 мест с бассейном | 399,34 |
| 03-02-002-05 | Школы на 825 мест с двумя бассейнами | 517,28 |

Таблица 03-02-003 Школы-интернаты

Измеритель: 1 место

| 03-02-003-01 | Школы-интернаты на 100 мест | 1 490,56 |
| --- | --- | --- |
| 03-02-003-02 | Школы-интернаты на 150 мест | 1 199,05 |
| 03-02-003-03 | Школы-интернаты на 200 мест | 1 024,47 |
| 03-02-003-04 | Школы-интернаты на 250 мест | 876,35 |
| 03-02-003-05 | Школы-интернаты на 300 мест | 856,26 |
| 03-02-003-06 | Школы-интернаты на 400 мест | 753,55 |
| 03-02-003-07 | Школы-интернаты на 700 мест | 451,01 |

Таблица 03-02-004 Здания бассейнов для общеобразовательных школ

Измеритель: 1 посещение в смену

| 03-02-004-01 | Здания бассейнов для общеобразовательных школ на 50 посещений в смену с двумя чашами размером 25х11 м и 10х6 м | 2 516,33 |
| --- | --- | --- |
| 03-02-004-02 | Здания бассейнов для общеобразовательных школ на 70 посещений в смену с двумя чашами размером 25х16 м и 10х6 м с буфетом и сауной | 1 987,30 |

Раздел 3. Учреждения начального профессионального образования Таблица 03-03-001 Производственно-технические училища

Измеритель: 1 место

| 03-03-001-01 | Производственно-технические училища на 150 мест | 804,69 |
| --- | --- | --- |
| 03-03-001-02 | Производственно-технические училища на 300 мест | 637,61 |
| 03-03-001-03 | Производственно-технические училища на 450 мест | 498,49 |
| 03-03-001-04 | Производственно-технические училища на 500 мест | 464,66 |
| 03-03-001-05 | Производственно-технические училища на 600 мест | 413,15 |
| 03-03-001-06 | Производственно-технические училища на 800 мест | 326,64 |

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 4. Учреждения среднего профессионального образования

Таблица 03-04-001 Музыкальные школы

Измеритель: 1 место

| 03-04-001-01 | Музыкальные школы на 150 мест | 758,48 |
| --- | --- | --- |

Таблица 03-04-002 Школы искусств

Измеритель: 1 место

| 03-04-002-01 | Школы искусств на 300 мест | 497,97 |
| --- | --- | --- |
| 03-04-002-02 | Школы искусств на 550 мест | 502,33 |

Таблица 03-04-003 Центры среднего образования

Измеритель: 1 место

| 03-04-003-01 | Центры среднего образования на 700 мест | 269,17 |
| --- | --- | --- |

Раздел 5. Учреждения высшего профессионального образования Таблица 03-05-001 Учебные, учебно-лабораторные корпуса

Измеритель: 1 место

| 03-05-001-01 | Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 450 мест | 454,94 |
| --- | --- | --- |
| 03-05-001-02 | Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 500 мест | 418,02 |
| 03-05-001-03 | Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 600 мест | 391,31 |
| 03-05-001-04 | Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 900 мест | 319,05 |
| 03-05-001-05 | Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 2500 мест | 271,22 |
| 03-05-001-06 | Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 4000 мест | 258,24 |

Раздел 6. Спортивные школы

Таблица 03-06-001 Детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва

Измеритель: 1 место

| 03-06-001-01 | Детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва на 300 мест | 326,92 |
| --- | --- | --- |

Отдел 2. ОБЪЕКТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения К таблице 03-01-001  Детские сады

      - Детские сады на 100 мест Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 66 700,00 | 4 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 710,29 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 667,00 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь листовая |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, дощатые |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 18. | Прочие системы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 120 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборно-монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтено |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | учтено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 140 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, из легкобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, мозаичные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 160 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, из легкобетонных блоков, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, из легкобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 180 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, дощатые, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 200 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из легкобетонных блоков, облицованных кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | паркетные, керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 220 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные |
| 3.2. | внутренние | из легкобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | паркетные, керамические, линолеумные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полиэтиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | центральное |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 240 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | пластиковые |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | Прочие системы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 260 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, из легкобетонных блоков, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, из легкобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

24

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 280 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборно-монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтено |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

26

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские сады на 300 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, из легкобетонных блоков, облицованных фасадными плитками |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, из легкобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 03-01-002  Детские сады с бассейном 03-01-002-03  Детский сад на 140 мест с бассейном Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонные свайные |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные с облицовкой |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые, асбестовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | бетонные, синтетические рулонные, керамические |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | облицовка природным камнем |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | стационарные |
| 22. | Телевидение | эфирное |
| 23. | Радио | проводное |

| 24. | Телефон | от распределительного шкафа |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| 26. | Лифт | встроенный грузовой, встроенный грузопассажирский |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | I категории |
| 34. | Система пожаротушения | водяная водозаполненная |
| 35. | Пожарная сигнализация | централизованная от адресных извещателей |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | централизованная |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | централизованная |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

03-01-002-05 Детский сад на 175 мест с бассейном Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонная монолитная плита |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные армированные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные армированные |
| 4. | Перегородки | кирпичные армированные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная с покрытием из профилированной стали |
| 8. | Полы | синтетические рулонные, керамические, керамогранитные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | из композитных панелей на металлическом каркасе с утеплением |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные, металлические |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | стационарные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

03-01-002-08 Детский сад на 240 мест с бассейном Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные ленточные сборные |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные облегченные с облицовкой |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | синтетические рулонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | глухие деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | окраска |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | стационарные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | кабельное |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | от оптического узла |

| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | встроенный грузовой |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | автономная |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 2. Общеобразовательные учреждения К таблице 03-02-001  Школы

      - Школы на 100 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 150 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная оцинкованная; рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | дощатые, паркетные, керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные полиэтиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 200 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь листовая оцинкованная; рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 250 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | дощатые, керамические, линолеумные, бетонные, мозаичные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 275 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 300 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | дощатые, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полиэтиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтена |

      - Школы на 350 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из легкобетонных блоков, облицованных кирпичом |
| 3.2. | внутренние | из легкобетонных блоков, кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная |
| 8. | Полы | линолеумные, дощатые, бетонные, мозаичные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные, полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 400 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из мелких бетонных блоков, облицованных сайдингом |
| 3.2. | внутренние | из мелких бетонных блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | дощатые, керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 450 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборно-монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная оцинкованная; рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, мозаичные, деревянные из бруса |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные, металлические |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | учтено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 500 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамогранитные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 550 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 600 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 625 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборно-монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, дощатые |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 700 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | металлическое |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 800 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные, облицованные кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | учтено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 825 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из мелких бетонных блоков, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | из мелких бетонных блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | дощатые, керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 900 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | наливные, ламинированные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | пассажирский 630 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 1000 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборно-монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные, кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь листовая оцинкованная; рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, бетонные, дощатые, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы свыше 1000 мест (на 1025 мест) Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные крупнопанельные, из легкобетонных блоков |
| 3.2. | внутренние | железобетонные сборные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные, трубы комбинированные Фузиотерм-Штаби |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные, трубы комбинированные Фузиотерм-Штаби |
| 16. | Канализация | центральная, трубы ПВХ «ВАВИНГ» |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные, трубы комбинированные Фузиотерм-Штаби |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | пассажирский 630 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрено |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрено |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 03-02-002 Школы с бассейном

      - Школы на 350 мест с бассейном Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 600 мест с бассейном Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, алюминиевые остекленные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, алюминиевые |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборно-монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы на 900 мест с бассейном Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, из легкобетонных блоков вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, из легкобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | пассажирский 630 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы свыше 900 мест (на 925 мест)с бассейном Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, бетонные, мозаичные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | пассажирский 630 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школа на 825 мест с двумя бассейнами Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонная сплошная монолитная плита |
| 2. | Каркас | железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, железобетонные монолитные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, железобетонные монолитные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | бетонные, дощатые, керамические, цементные, синтетические рулонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | глухие металлические, глухие деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | облицовка кирпичом |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | эфирное |
| 23. | Радио | проводное |
| 24. | Телефон | от распределительного шкафа |

| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | встроенный пассажирский |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | I категории |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | централизованная от адресных извещателей |
| 36. | Охранная сигнализация | централизованная |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | централизованная |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 03-02-003  Школы-интернаты

      - Школы-интернаты на 100 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная оцинкованная |
| 8. | Полы | паркетные, керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрено |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы-интернаты на 150 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы-интернаты на 200 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные панельные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | дощатые, линолеумные, бетонные, керамогранитные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, алюминиевые |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборно-монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы-интернаты на 250 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные, облицованные кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | учтено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы-интернаты на 300 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | металлические сваи |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 18. | Прочие системы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотреныо |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы-интернаты на 400 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, из легкобетонные блоков, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, из легкобетонные блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школы-интернаты на 700 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, облицованные фасадными плитками |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, дощатые |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтено |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | пассажирский 630 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 03-02-004 Здания бассейнов для общеобразовательных школ

      - Здания бассейнов для общеобразовательных школ на 50 посещений в смену с двумя чашами размером 25х11 м и 10х6 м

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 125 816,50 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 660,42 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 2 516,33 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные свайные |
| 2. | Каркас | железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | бетонные |
| 3.2. | внутренние | железобетонные, кирпичные |
| 4. | Перегородки | из прочих материалов |
| 5. | Перекрытие | железобетонное |
| 6. | Покрытие | железобетонное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, синтетические рулонные, цементные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | глухие деревянные, глухие металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | облицовка природным камнем |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | стационарные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | водяная сухотрубная |
| 35. | Пожарная сигнализация | централизованная от адресных извещателей |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Здания бассейнов для общеобразовательных школ на 70 посещений в смену с двумя чашами размером 25х16 м и 10х6 м с буфетом и сауной

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 139 111,00 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 236,03 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 987,30 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные свайные |
| 2. | Каркас | железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | бетонные, кирпичные |
| 3.2. | внутренние | из прочих материалов |
| 4. | Перегородки | из прочих материалов |
| 5. | Перекрытие | железобетонное |
| 6. | Покрытие | железобетонное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, синтетические рулонные, цементные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | глухие деревянные, глухие металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | облицовка природным камнем |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | водяная сухотрубная |
| 35. | Пожарная сигнализация | централизованная от адресных извещателей |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрено |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 3. Учреждения начального профессионального образования К таблице 03-03-001 Производственно-технические училища

      - Производственно-технические училища на 150 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Производственно-технические училища на 300 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Производственно-технические училища на 450 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, бетонные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрено |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрено |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Производственно-технические училища на 500 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамогранитные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные, трубы комбинированные Фузиотерм |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные, трубы комбинированные Фузиотерм |
| 16. | Канализация | центральная, трубы ПВХ |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные, трубы комбинированные Фузиотерм |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Производственно-технические училища на 600 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамогранитные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Производственно-технические училища на 800 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные, дощатые |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | многофункциональные электрические плиты |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 4. Учреждения среднего профессионального образования К таблице 03-04-001 Музыкальные школы

03-04-001-01 Музыкальные школы на 150 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамогранитные, керамические, паркетные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 03-04-002  Школы искусств

      - Школы искусств на 300 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | паркетные, керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полиэтиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Школа искусств на 550 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные ленточные монолитные |
| 2. | Каркас | железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | керамические, паркет, синтетические рулонные, деревянные, цементные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | глухие деревянные, глухие металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | облицовка природным камнем, обшивка пластиковым профилем |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | местное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | эфирное |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | от распределительного шкафа |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| 26. | Лифт | встроенный грузопассажирский |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | III категории |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | централизованная от адресных извещателей |
| 36. | Охранная сигнализация | централизованная |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | централизованная |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 03-04-003 Центры среднего образования

03-04-003-01 Центры среднего образования на 700 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные панельные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, керамогранитные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | пассажирский 630 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 5. Учреждения высшего профессионального образования К таблице 03-05-001 Учебные, учебно-лабораторные корпуса

      - Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 450 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные панельные |
| 3.2. | внутренние | железобетонные сборные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | мозаичные, линолеумные, керамические, керамогранитные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтено |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский 630 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 500 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, металлочерепица |
| 8. | Полы | мозаичные, линолеумные, керамические, керамогранитные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборно-монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | грузопассажирский 630 кг |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 600 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | мозаичные, линолеумные, керамические |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | грузопассажирский 630 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 900 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная система, сталь профилированная оцинкованная |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические, керамогранитные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтено |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрено |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтено |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | грузопассажирский 630 кг |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 2500 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические, керамогранитные, |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтено |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрено |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтено |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтено |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | грузопассажирский 1000 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрено |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 4000 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные монолитные |
| 6. | Покрытие | железобетонные монолитные |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические, керамогранитные, |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтено |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрено |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтено |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтено |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский 1000 кг |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрено |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 6. Спортивные школы

К таблице 03-06-001  Детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва 03-06-001-01 Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва на 300 мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 98 076,00 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 770,95 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 326,92 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонная сплошная монолитная плита |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсовые и асбестовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | бетонные, синтетические рулонные, дощатые, керамические |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | глухие деревянные, глухие металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | штукатурка, облицовка природным камнем |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | стационарные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | эфирное |

| 23. | Радио | проводное |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | от распределительного шкафа |
| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| 26. | Лифт | встроенный пассажирский |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | I категории |
| 34. | Система пожаротушения | водяная водозаполненная |
| 35. | Пожарная сигнализация | централизованная от адресных извещателей |
| 36. | Охранная сигнализация | централизованная |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | централизованная |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

# Text boxes

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 79 694,40 | 4 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 085,80 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 664,12 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 92 768,20 | 5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 506,80 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 662,63 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 105 491,20 | 5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 780,90 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 659,32 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 117 120,60 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 981,17 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 650,67 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 128 110,00 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 223,49 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 640,55 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 137 370,20 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 263,19 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 624,41 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 145 639,20 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 458,80 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 606,83 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 150 709,00 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 391,75 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 579,65 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 157 021,20 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 279,87 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 560,79 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 164 955,00 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 316,33 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 549,85 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 105 707,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 637,43 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 755,05 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 130 252,50 | 11,4 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 116,49 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 744,30 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 166 377,60 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 479,86 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 693,24 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 104 507,00 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 587,83 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 045,07 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 131 218,50 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 571,40 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 874,79 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 155 204,00 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 292,56 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 776,02 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 170 015,00 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 723,23 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 680,06 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 178 593,25 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 058,26 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 649,43 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 184 449,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 211,36 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 614,83 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 187 106,50 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 849,18 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 534,59 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 200 988,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 971,18 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 502,47 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 203 467,50 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 752,05 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 452,15 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 217 550,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 687,53 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 435,10 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 237 121,50 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 056,06 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 431,13 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 255 390,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 478,21 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 425,65 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 260 000,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 559,40 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 416,00 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 269 997,00 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 740,02 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 385,71 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 277 968,00 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 723,77 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 347,46 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 286 167,75 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 897,22 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 346,87 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 305 352,00 | 13 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 191,99 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 339,28 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 332 080,00 | 13 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 579,99 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 332,08 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 336 917,50 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 211,66 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 328,70 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 240 747,50 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 812,88 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 687,85 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 311 580,00 | 13 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 123,58 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 519,30 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 360 684,00 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 676,82 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 400,76 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 369 389,50 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 364,72 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 399,34 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 426 756,00 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 15 505,11 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 517,28 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 149 056,00 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 441,64 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 490,56 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 179 857,50 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 636,58 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 199,05 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 204 894,00 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 307,24 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 024,47 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 219 087,50 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 663,81 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 876,35 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 256 878,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 043,10 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 856,26 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 301 420,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 454,66 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 753,55 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 315 707,00 | 13 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 466,59 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 451,01 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 120 703,50 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 194,15 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 804,69 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 191 283,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 573,41 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 637,61 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 224 320,50 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 675,39 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 498,49 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 232 330,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 239,90 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 464,66 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 247 890,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 362,16 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 413,15 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 261 312,00 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 365,71 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 326,64 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 113 772,00 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 900,52 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 758,48 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 149 391,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 304,00 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 497,97 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 276 281,50 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 986,72 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 502,33 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 188 419,00 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 485,64 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 269,17 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 204 723,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 898,58 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 454,94 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 209 010,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 520,66 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 418,02 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 234 786,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 974,67 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 391,31 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 287 145,00 | 13 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 815,97 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 319,05 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 678 050,00 | 16 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 16 771,68 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 271,22 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 032 960,00 | 18 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 25 548,18 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 258,24 | – |