Приложение № 1

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации

от « 28» августа 2014 г. № 506/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-01-2014

Часть 1. Жилые здания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения жилых зданий, рассчитанный на установленную единицу измерения (для многоэтажных домов – 1 м2 общей площади квартир; для домов усадебного типа и таунхаусов – 1 м2 общей площади жилого дома).

Общая площадь квартир определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений, а также площадей лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 и балконов с понижающим коэффициентом 0,3.

Общая площадь жилого дома определяется как сумма площадей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий и открытых веранд.

При этом в общую площадь жилого дома не входят крыльца, наружные открытые лестницы, чердаки, подвалы и гаражи.

- Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства. Отдел 2. Объекты-представители.

- В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенклатуре: Часть 1. Жилые здания постоянного проживания.

Раздел 1. Жилые здания малоэтажные усадебного типа и таунхаусы. Раздел 2. Жилые здания средней этажности (3-5 этажей).

Раздел 3. Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).

Раздел 4. Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей). Раздел 5. Жилые здания высотные (более 16 этажей).

Часть 2. Жилые здания временного проживания. Раздел 6. Общежития.

Часть 3. Жилые здания специализированные.

Раздел 7. Жилые здания специализированные для престарелых граждан.

- НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно- планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация).

- Нормативы разработаны  на основе  ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими нормами проектирования.

- Показателями предусмотрен класс качества объектов капитального строительства, обеспечивающий оптимальный уровень комфорта.

- Характеристика конструктивных решений, принятых для норматива цены строительства приводится в отделе 2. Объекты-представители.

- Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение жилых зданий, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря.

- Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящего здания без учета стоимости прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).

- Показателями НЦС предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

- Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должна учитываться дополнительно по соответствующим сборникам укрупненных нормативов цены строительства.

- В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

- Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно- изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость материалов и оборудования учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо- сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузо-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

- Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним инженерным сетям.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также в стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

- При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,08.

- Укрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых зданий в зависимости от ограждающих конструкций и этажности.

- Для целей настоящего сборника применяются следующие термины и понятия:

Усадебный дом – 1-2 квартирный жилой дом с приусадебным участком и вспомогательными хозяйственными постройками.

Таунхаус (от англ. townhouse – городской дом) - комплекс малоэтажных комфортабельных домов, совмещённых друг с другом боковыми стенками, с многоуровневыми квартирами площадью от 100 м2 с отдельным входом и земельным участком. Каждый из таких домов имеет отдельный вход для каждой квартиры и приусадебный участок.

- Укрупненными показателями предусмотрена стоимость строительства 1м2 общей площади квартир трехсекционных жилых многоэтажных зданий.

При расчете стоимости строительства жилого дома иной секционности необходимо предусматривать следующие коэффициенты:

Таблица 1

| № п/п | Материал стен, секционность | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Из кирпича, легкобетонных блоков (каркасные и бескаркасные) |  |
|  | 1 - секционные | 1,021 |
|  | 2 - секционные | 1,013 |
|  | 4 - секционные | - |
|  | 5 - секционные и более | 0,994 |
| 2. | Панельные и блочные |  |
|  | 1 - секционные | 1,064 |
|  | 2 - секционные | 1,028 |
|  | 4 - секционные | 0,967 |
|  | 5 - секционные и более | 0,959 |

Примечание: Для монолитного строительства корректировка по секционности не производится.

- Для жилых зданий, вводимых в эксплуатацию без отделки (чистого покрытия пола, установки санитарно-технических приборов, оклейки обоями, малярных и облицовочных работ, установки внутренних дверных блоков и т.п.) к приведенным показателям НЦС применяется понижающий коэффициент, указанный в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Характеристика | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилое здание без чистовой отделки (наличие перегородок, стяжки пола, штукатурки стен, системы отопления с установкой радиаторов, канализационных стояков с выводами в квартире, вентиляционных каналов, электропроводки с выводами по комнатам и т.п.) | 0,93 |
| 2. | Жилое здание со свободной планировкой (без перегородок, без стяжек пола, без штукатурки стен, без остекления, с системой отопления без радиаторов, с канализационными стояками, с вентиляционными каналами, с электропроводкой, заканчивающейся щитками на лестничной клетке и т.п.) | 0,90 |

- В укрупненных показателях стоимости строительства 1 м2 общей площади квартир принята высота этажа от уровня пола до уровня потолка 2,8 метра. При расчете стоимости строительства объекта с высотой этажа, отличной от принятой в НЦС, приведенные показатели корректируются с учетом соответствующего коэффициента, указанного в таблице 3.

Таблица 3

| Показатель | Высота этажа (от уровня пола до уровня потолка), м |
| --- | --- |
|  | менее 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Коэффициент | 0,970 | 1,000 | 1,023 | 1,037 | 1,047 | 1,060 |

- Для многоквартирных жилых зданий переход от стоимости 1 м2 общей площади квартир к стоимости 1 м2 общей площади жилого здания осуществляется при помощи коэффициентов, указанных в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоэтажные жилые здания (от 6 этажей и выше) |  |
|  | Жилые здания с монолитным каркасом | 1,21 |
|  | Жилые здания со сборным каркасом | 1,21 |
|  | Монолитные жилые здания | 1,21 |
|  | Панельные жилые здания | 1,17 |
|  | Кирпичные жилые здания | 1,15 |
|  | Жилые здания из легкобетонных блоков | 1,15 |
| 2. | Жилые здания средней этажности (3-5 этажные) | 1,17 |

- Показатели  НЦС  не  учитывают стоимость  строительства  гаражей,  затраты  на  возведение  которых рассчитываются дополнительно.

Для всех типов домов стоимость строительства гаражей принимается на 1 м2  общей площади гаража, используя показатели, приведенные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Характеристика | Единица измерения | Показатель стоимости (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подземный гараж | м2 | 13,80 |
| 2. | Надземный гараж | м2 | 12,95 |
| 3. | Кирпичный гараж (отдельно стоящий) на 1 автомобиль | м2 | 14,45 |
| 4. | Гараж из легкобетонных блоков (отдельно стоящий) на 1 автомобиль | м2 | 15,25 |

- Нормативы цены строительства для малоэтажных домов и таунхаусов рассчитаны без учета стоимости подвала. Если по проекту предусмотрен подвал, то к показателям НЦС следует применить повышающий коэффициент, указанный в таблице 6:

Таблица 6

| № п/п | Этажность | Подвал под ½ частью дома | Подвал под всем домом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-этажные | 1,090 | 1,210 |
| 2. | 2-3-этажные | 1,050 | 1,095 |

- При  разработке  показателей  НЦС  для  малоэтажных  жилых  зданий  усадебного  типа  и  таунхаусов предусмотрены конструктивные решения объектов-аналогов, приведенные в таблице 7:

Таблица 7

| № п/п | Номер норматива сборника НЦС на малоэтажные жилые здания усадебного типа и таунхаусы |
| --- | --- |
|  | с мансардой | с чердаком |
| 1. | 01-01-001-01 | 01-01-001-02 |
| 2. | 01-01-004-01 | 01-01-001-03 |
| 3. | 01-01-005-01 | 01-01-002-01 |
| 4. | 01-01-006-01 | 01-01-003-01 |
| 5. | 01-01-006-02 | 01-01-003-02 |
| 6. |  | 01-01-004-02 |
| 7. |  | 01-01-006-03 |
| 8. |  | 01-01-006-04 |

- Для учета в показателях НЦС влияния различных факторов и решений применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблицах 1- 6. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Пример.

Необходимо рассчитать стоимость строительства кирпичного жилого дома без чистовой отделки и стоимость 1 м2 площади квартиры, количество этажей – 10, секционность – 2, высота этажа – 3 м. Общая площадь дома – 10 560 м2.Подземный гараж площадью 2 800 м2. Строительство ведется в стесненных условиях застроенной части города.

Стоимость 1 м2 площади квартиры (таблица 01-03-001): 31,81 тыс. руб. х 1,013 х 1,023 х 0,93 = 30,66 тыс.руб.,

где

1,013 – коэффициент на секционность здания; 1,023 – поправка на высоту потолка 3 м;

0,93 – коэффициент на жилое здание без чистовой отделки (наличие перегородок, стяжки пола, штукатурки стен, системы отопления с установкой радиаторов, канализационных стояков с выводами в квартире, вентиляционных каналов, электропроводки с выводами по комнатам и т.п.)

13,80 тыс.руб. х 2 800 = 38 640 тыс. руб. – стоимость строительства подземного гаража

Стоимость дома = (30,66 тыс.руб./1,15 х 10 560 + 38 640) х 1,08 = 345 793 тыс.руб. (без НДС), где

1,15 – коэффициент перехода от стоимости 1 м2 общей площади квартиры к стоимости 1 м2 общей площади жилого здания для кирпичного дома;

1,08 – коэффициент, учитывающий стесненные условия строительства.

Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Часть 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

Раздел 1. Жилые здания малоэтажные усадебного типа и таунхаусы

Таблица 01-01-001 Кирпичные малоэтажные жилые здания усадебного типа и таунхаусы

Измеритель: 1 м2 общей площади жилого дома Жилое здание:

Таблица 01-01-002 Монолитные малоэтажные жилые здания усадебного типа

Измеритель: 1 м2 общей площади жилого дома

| 01-01-002-01 | Жилое здание 2-х этажное 1-квартирное усадебного типа из монолитного железобетона с окраской | 29,92 |
| --- | --- | --- |

Таблица 01-01-003 Деревянные из оцилиндрованных бревен малоэтажные жилые здания усадебного типа

Измеритель: 1 м2 общей площади жилого дома Жилое здание:

Таблица 01-01-004 Деревянные из оцилиндрованного бруса малоэтажные жилые здания усадебного типа

Измеритель: 1 м2 общей площади жилого дома Жилое здание:

Таблица 01-01-005 Деревянные из сэндвич-панелей с деревянным каркасом малоэтажные жилые здания усадебного типа

Измеритель: 1 м2 общей площади жилого дома

| 01-01-005-01 | Жилое здание 1-этажное 1-квартирное усадебного типа из сэндвич- панелей с деревянным каркасом | 22,84 |
| --- | --- | --- |

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 01-01-006 Блочные из легкобетонных блоков малоэтажные жилые здания усадебного типа и таунхаусы

Измеритель: 1 м2 общей площади жилого дома Жилое здание:

Раздел 2. Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

Таблица 01-02-001 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) кирпичные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-02-002 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) монолитные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

| 01-02-002-01 | Жилое здание 3-х этажное из монолитного железобетона с окраской | 37,87 |
| --- | --- | --- |

Таблица 01-02-003 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) панельные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-02-004 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из блоков

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 3. Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)

Таблица 01-03-001 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-03-002 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) монолитные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

| 01-03-002-01 | Жилое здание 9-ти этажное из монолитного железобетона с окраской | 38,12 |
| --- | --- | --- |

Таблица 01-03-003 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные с монолитным каркасом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-03-004 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) панельные с монолитным каркасом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

| 01-03-004-01 | Жилое здание 9-ти этажное панельное с монолитным каркасом с окраской фасада | 33,70 |
| --- | --- | --- |

Таблица 01-03-005 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) панельные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 01-03-006 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) из легкобетонных блоков с каркасом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-03-007 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) из легкобетонных блоков

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-03-008 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) кирпичное со сборно- монолитным каркасом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

| 01-03-008-01 | Жилое здание 9-ти этажное из керамического кирпича со сборно- монолитным каркасом | 37,07 |
| --- | --- | --- |

Раздел 4. Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)

Таблица 01-04-001 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) кирпичные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-04-002 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) монолитные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 01-04-003 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) из кирпича с монолитным каркасом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-04-004 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) из кирпича со сборным каркасом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

| 01-04-004-01 | Жилое здание 14-ти этажное из керамического кирпича со сборным каркасом | 34,90 |
| --- | --- | --- |

Таблица 01-04-005 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) панельные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-04-006 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) из легкобетонных блоков с монолитным каркасом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-04-007 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) объемно-блочные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 5. Жилые здания высотные (более 16 этажей)

Таблица 01-05-001 Жилые здания высотные (более 16 этажей) кирпичные с монолитным каркасом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-05-002 Жилые здания высотные (более 16 этажей) монолитные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица  01-05-003  Жилые  здания  высотные  (более  16  этажей)  панельные  с  монолитным каркасом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

Таблица 01-05-004 Жилые здания высотные (более 16 этажей) панельные

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир Жилое здание:

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Часть 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

Раздел 6. Общежития

Таблица 01-06-001 Общежития из легкобетонных блоков

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

| 01-06-001-01 | Общежитие 7-этажное из легкобетонных блоков с фасадной системой «Краспан» (с тренажерным залом и буфетом) | 30,58 |
| --- | --- | --- |

Часть 3.  ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Раздел 7. Жилые здания специализированные для престарелых граждан

Таблица 01-07-001 Жилые здания специализированные для престарелых граждан с комплексом служб социально-бытового назначения

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

| 01-07-001-01 | Жилое здание 5-ти этажное специализированное для одиноких граждан пожилого возраста с комплексом служб социально- бытового назначения | 49,58 |
| --- | --- | --- |

Отдел 2. ОБЪЕКТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ Часть 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

Раздел 1. Жилые здания малоэтажные усадебного типа и таунхаусы

К таблице 01-01-001 Кирпичные

      - 1-этажные 1-квартирные жилые дома усадебного типа из керамического кирпича

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 2 566,90 | 3 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 404,77 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 27,02 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 95,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича |
| 3.2. | внутренние | из керамического кирпича |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные, кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, битумная черепица |
| 8. | Полы | ламинированное напольное покрытие, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | деревянные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |

| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| --- | --- | --- |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное (настенные сплит-системы) |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

      - 2-х этажные 4-квартирные таунхаус из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 12 750,92 | 5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 007,32 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 29,38 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 434,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные с теплоизоляционными плитами и облицовкой лицевым керамическим кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | ламинированное напольное покрытие, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное (настенные сплит-системы) |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

      - 3-х этажные 12-ти квартирные таунхаус из силикатного кирпича Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 42 687,15 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 683,59 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 28,46 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 1 499,9 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные с теплоизоляционными плитами |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, битумная черепица |
| 8. | Полы | ламинированное напольное покрытие, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное (настенные сплит-системы, оконные кондиционеры) |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

К таблице 01-01-002 Монолитные

01-01-002-01  2-х этажные 1-квартирные жилые дома усадебного типа из монолитного железобетона с окраской

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 3 889,60 | 4 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 353,95 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 29,92 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 130,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные железобетонные с окраской |
| 3.2. | внутренние | монолитные железобетонные |
| 4. | Перегородки | монолитные железобетонные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, полимерпесчаная черепица |
| 8. | Полы | ламинированное напольное покрытие, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно - вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное (настенные сплит-системы, оконные кондиционеры) |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

К таблице 01-01-003 Деревянные

      - 1-этажные 1-квартирные жилые дома усадебного типа из оцилиндрованных бревен

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 932,95 | 2,5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 230,02 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 28,85 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 67,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного лемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из оцилиндрованных бревен |
| 3.2. | внутренние | из оцилиндрованных бревен |
| 4. | Перегородки | деревянные, гипсоволокнистые |
| 5. | Перекрытие | деревянные |
| 6. | Покрытие | деревянные с утеплителем |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | ламинированное напольное покрытие, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | деревянные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное (настенные сплит-системы) |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

      - 2-х этажные 1-квартирные усадебного типа из оцилиндрованных бревен Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из оцилиндрованных бревен |
| 3.2. | внутренние | из оцилиндрованного бруса |
| 4. | Перегородки | деревянные, гипсоволокнистые |
| 5. | Перекрытие | деревянные |
| 6. | Покрытие | деревянные с утеплителем |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | ламинированное напольное покрытие, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | без остекления |
| 13.2. | лестницы | деревянные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтено |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное (настенные сплит-системы) |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

К таблице 01-01-004  Деревянные из оцилиндрованного бруса малоэтажные жилые здания усадебного типа

      - 1-этажные 1-квартирные жилые дома усадебного типа из оцилиндрованного бруса с облицовкой лицевым керамическим кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 2 596,35 | 3 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 279,00 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 27,33 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 95,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из оцилиндрованного бруса, облицованные керамическим лицевым кирпичом |
| 3.2. | внутренние | из оцилиндрованного бруса |
| 4. | Перегородки | деревянные с обшивкой из гипсоволокнистых листов |
| 5. | Перекрытие | деревянные |
| 6. | Покрытие | деревянные с утеплителем |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | ламинированное напольное покрытие, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | без остекления |
| 13.2. | лестницы | деревянные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы полиэтиленовые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные, полипропиленовые |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

      - Жилое здание 1-этажное 1-квартирное усадебного типа из бруса без облицовки кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 2 381,08 | 3 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 86,65 |  |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 24,70 |  |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 96,4 |  |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | бетонный монолитный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | деревянные рубленые |
| 3.2. | внутренние | деревянные рубленые |
| 4. | Перегородки | деревянные каркасно-обшивные |
| 5. | Перекрытие | не предусмотрено |
| 6. | Покрытие | деревянное |
|  | Крыша (кровля) | деревянная стропильная с покрытием асбестоцементными листами |
| 8. | Полы | дощатые |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | не предусмотрено |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | не предусмотрены |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное, паровой водоподогреватель |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | автономная |
| 17. | Горячее водоснабжение | не предусмотрено |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | не предусмотрено |
| 24. | Телефон | не предусмотрен |
| 25. | Слаботочные устройства | не предусмотрены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

01-01-005-01 1-этажные 1-квартирные жилые дома усадебного типа из сэндвич-панелей с деревянным каркасом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 2 352,52 | 3 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 234,46 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 22,84 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 103,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | деревянный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | сэндвич-панели с утеплителем |
| 3.2. | внутренние | деревянные |
| 4. | Перегородки | деревянные |
| 5. | Перекрытие | деревянные |
| 6. | Покрытие | деревянные с утеплителем |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | без остекления |
| 13.2. | лестницы | деревянные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтено |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

К таблице 01-01-006 Блочные из легкобетонных блоков

      - 1-этажные 1-квартирные жилые дома усадебного типа из пенополистиролбетонных блоков с оштукатуриванием

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 2 125,34 | 3,5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 257,90 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 17,86 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 119,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из пенополистиролбетонных блоков с замоноличиванием пустот железобетоном и оштукатуриванием стен |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, из профнастила |
| 8. | Полы | цементные окрашенные, дощатые окрашенные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | простая |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | без остекления |
| 13.2. | лестницы | деревянные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | автономное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

      - 1-этажные 1-квартирные жилые дома усадебного типа из пеноблоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 2 720,25 | 3,5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 302,51 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 20,15 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 135,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из пеноблоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | деревянные |
| 5. | Перекрытие | деревянные |
| 6. | Покрытие | деревянные с утеплителем |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | деревянные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное, трубы полиэтиленовые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | автономное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

      - 2-х этажные 1-квартирные жилые дома усадебного типа из шлакоблоков с облицовкой лицевым керамическим кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 3 491,44 | 4 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 360,10 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 22,97 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 152,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из шлакоблоков с утеплителем и облицовкой лицевым керамическим кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | деревянные |
| 6. | Покрытие | деревянное с утеплителем |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая стропильная, из профлиста |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | без остекления |
| 13.2. | лестницы | деревянные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное, трубы полиэтиленовые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | автономное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

      - 2-х этажные 2-х квартирные таунхаусы из шлакоблоков с облицовкой лицевым керамическим кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 6 555,20 | 4,5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 397,67 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 24,10 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 272,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из шлакоблоков с облицовкой лицевым керамическим кирпичом |
| 3.2. | внутренние | из шлакоблоков |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, штучная глиняная черепица |
| 8. | Полы | паркетные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | без остекления |
| 13.2. | лестницы | деревянные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

Раздел 2. Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) К таблице 01-02-001 Кирпичные

      - 3-х этажные из силикатного кирпича Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные из силикатного кирпича с утеплителем и штукатуркой |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | простая |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | без остекления |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | автономное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | не предусмотрены |

      - 5-ти этажные из керамического кирпича Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, из профлиста |
| 8. | Полы | дощатые окрашенные, мозаичные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | остекленные |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-02-002 Монолитные

01-02-002-01  3-х этажные из монолитного железобетона с окраской Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные железобетонные с окраской |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, из профлиста |
| 8. | Полы | ламинированное напольное покрытие, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | без остекления |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-02-003 Панельные 01-02-003-01  4-х этажные

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 135 506,82 | 5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 622,45 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 28,23 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 4 800,1 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панельные железобетонные с утеплителем |
| 3.2. | внутренние | панельные железобетонные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, ячеисто-бетонные блоки |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

01-02-003-02  5-ти этажные Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панельные железобетонные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | ламинированное напольное покрытие, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы полиэтиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-02-004 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из блоков

      - Жилое здание 3-этажное из легкобетонных блоков с монолитным каркасом Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из легкобетонных блоков трехслойных |
| 3.2. | внутренние | из легкобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | из гипсокартонных листов |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная с покрытием из профилированной стали |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | не предусмотрено |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с металлическим ограждением |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | не предусмотрен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | автономная |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Жилое здание 3-этажное из бетонных блоков Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из мелких бетонных блоков с утеплением и облицовкой бетонными блоками |
| 3.2. | внутренние | из мелких бетонных блоков |
| 4. | Перегородки | из гипсоволокнистых листов |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная с покрытием асбестоцементными листами |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | не предусмотрено |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | учтены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | не предусмотрено |
| 24. | Телефон | не предусмотрен |
| 25. | Слаботочные устройства | не предусмотрены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | автономная |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 3. Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) К таблице 01-03-001 Кирпичные

01-03-001-01.  5-9-ти этажные из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 363 126,72 | 13 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 910,41 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 32,88 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 11 044,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | из керамзитобетонных блоков |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | комбинированная: наплавляемая, из оцинкованной стали |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные, полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |

| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| --- | --- | --- |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

01-03-001-02  9-ти этажные из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 431 990,13 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 607,37 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 33,33 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 12 961,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | комбинированная: наплавляемая, из оцинкованной стали |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные, полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

01-03-001-03. 10-ти этажные из керамического кирпича Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные из керамического кирпича с облицовкой цоколя декоративным камнем |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные, полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-03-002 Монолитные

01-03-002-01  9-ти  этажные из монолитного железобетона с окраской Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные железобетонные с окраской |
| 3.2. | внутренние | легкобетонные камни |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | без остекления |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы металлополимерные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-03-003 Кирпичные с монолитным каркасом

      - 9-ти  этажные из керамического кирпича с монолитным каркасом Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича |
| 3.2. | внутренние | легкобетонные камни |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 0-ти этажные из керамического кирпича с монолитным каркасом Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича |
| 3.2. | внутренние | легкобетонные камни |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-03-004 Панельные с монолитным каркасом

01-03-004-01 9-ти этажные панельные с монолитным каркасом с окраской фасада Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панельные железобетонные с окраской |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсовые пазогребневые плиты |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические, металлопластиковые |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-03-005 Панельные

      - 9-ти  этажные панельные с окраской фасада Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панельные железобетонные с окраской |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 0-ти этажные панельные с окраской фасада Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панельные железобетонные с окраской |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтено |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-03-006 Из легкобетонных блоков со сборно-монолитным каркасом

      - 9-ти  этажные из газобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом со сборно-монолитным каркасом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 449 611,37 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 001,66 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 34,70 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 12 957,1 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | сборно-монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | газобетонные блоки (твинблоки) с облицовкой лицевым кирпичом и цоколя декоративной плиткой |
| 3.2. | внутренние | из газобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | гипсовые пазогребневые плиты |
| 5. | Перекрытие | сборно-монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | сборно-монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 0-ти этажные из газобетонных блоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом со сборным каркасом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 508 442,81 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 11 308,20 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 35,31 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 14 399,4 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | сборный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | газобетонные блоки (твинблоки) с облицовкой лицевым силикатным кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные с минераловатным утеплителем |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-03-007 Из легкобетонных блоков

      - 6-8-ти этажное из газосиликатных блоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 298 925,32 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 215,60 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 31,14 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 9 599,4 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из газосиликатных блоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | сборно-монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | сборно-монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборно-монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | трубы стальные, плиты газовые 4-х конфорочные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 0-ти этажные из газобетонных блоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 389 581,50 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 664,91 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 27,04 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 14 407,6 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из газобетонных блоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом |
| 3.2. | внутренние | железобетонные панели |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | автономное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-03-008 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные со сборно- монолитным каркасом

01-03-008-01  Жилое здание 9-ти этажное из керамического кирпича со сборно-монолитным каркасом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 99 873,99 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 957,53 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 37,07 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 2 694,2 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный ленточный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборно-монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | из легкобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | кирпичные армированные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная с покрытием из профилированной стали |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | ограждение лоджий кирпичное, витражи из алюминиевого профиля со стеклом |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |

| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| --- | --- | --- |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | автономная |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 4. Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) К таблице 01-04-001 Кирпичные

      - 2-13-14-ти этажные из силикатного кирпича Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные из силикатного кирпича с утеплителем и оштукатуриванием |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полипропиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 4-ти этажные из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 606 573,10 | 19 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 16 559,45 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 33,25 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 18 242,8 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича |
| 3.2. | внутренние | из керамического кирпича |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полипропиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-04-002 Монолитные

      - 6-ти этажные из монолитного железобетона с цветным оштукатуриванием наружных стен

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 778 322,24 | 19 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 21 248,20 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 33,79 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 23 034,1 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные железобетонные с цветным оштукатуриванием |
| 3.2. | внутренние | монолитные железобетонные |
| 4. | Перегородки | из легкобетонных блоков |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полипропиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 1-16-ти этажное из монолитного железобетона с кирпичными наружными стенами

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 531 953,19 | 17 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 851,85 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 36,99 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 14 381,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсовые и асбестовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | железобетонные монолитные |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | водяная сухотрубная |
| 35. | Пожарная сигнализация | централизованная от адресных извещателей |
| 36. | Охранная сигнализация | автономная |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | централизованная |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 0-11-12-ти этажные из керамического кирпича с монолитным каркасом Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича |
| 3.2. | внутренние | из керамического кирпича |
| 4. | Перегородки | из легкобетонных блоков |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полипропиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 1-16-ти этажное из керамического кирпича с монолитным каркасом Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонные свайные |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | железобетонные монолитные |
| 4. | Перегородки | бетонные сборные, кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные бетонные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет ,деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические, поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | железобетонные монолитные |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | не предусмотрено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | водяная водозаполненная |
| 35. | Пожарная сигнализация | централизованная от адресных извещателей |
| 36. | Охранная сигнализация | централизованная |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | централизованная |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-04-004 Кирпичный со сборным каркасом 01-04-004-01  14-ти этажный (из керамического кирпича) Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | сборный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича |
| 3.2. | внутренние | железобетонные панели |
| 4. | Перегородки | железобетонные панели |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | паркетные, линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузо-пассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-04-005 Панельные 01-04-005-01  12-ти этажный

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 490 171,40 | 13 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 907,66 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 28,36 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 17 283,9 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панели керамзитобетонные |
| 3.2. | внутренние | железобетонные панели |
| 4. | Перегородки | гипсобетонные панели |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полипропиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузо-пассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 543 906,01 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 11 569,44 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 26,98 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 20 159,6 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные панели |
| 3.2. | внутренние | железобетонные панели |
| 4. | Перегородки | железобетонные панели |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полипропиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 623 299,63 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 13 254,83 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 27,05 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 23 042,5 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные панели |
| 3.2. | внутренние | железобетонные панели |
| 4. | Перегородки | железобетонные панели |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | паркетные, линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полипропиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-04-006 Из легкобетонных блоков с монолитным каркасом

      - 2-ти этажные из ячеистобетонных блоков с монолитным каркасом, с вентилируемым фасадом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 613 785,60 | 18 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 13 626,04 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 35,52 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 17 280,0 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | сборный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из ячеистобетонных блоков с устройство вентилируемого фасада из керамогранита |
| 3.2. | внутренние | монолитные железобетонные, газобетонные блоки |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полипропиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | автономное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 6-ти этажные из газобетонных блоков с монолитным каркасом, с вентилируемым фасадом

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 831 330,10 | 23 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 18 039,86 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 36,08 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 23 041,3 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | газобетонные блоки с устройством вентилируемого фасада из керамогранита |
| 3.2. | внутренние | монолитные железобетонные, газобетонные блоки |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полипропиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-04-007 Объемно-блочные

      - 0-12-16-ти этажные объёмно-блочные Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | объемно-блочные железобетонные с оштукатуриванием |
| 3.2. | внутренние | объемно-блочные железобетонные |
| 4. | Перегородки | в составе блока |
| 5. | Перекрытие | в составе блока |
| 6. | Покрытие | в составе блока |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 4-15-16-ти этажные объёмно-блочные Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | объемно-блочные железобетонные с оштукатуриванием |
| 3.2. | внутренние | объемно-блочные железобетонные |
| 4. | Перегородки | в составе блока |
| 5. | Перекрытие | в составе блока |
| 6. | Покрытие | в составе блока |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 6-ти этажные объёмно-блочные Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | объемно-блочные железобетонные с оштукатуриванием |
| 3.2. | внутренние | объемно-блочные железобетонные |
| 4. | Перегородки | в составе блока |
| 5. | Перекрытие | в составе блока |
| 6. | Покрытие | в составе блока |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-05-001 Кирпичные с монолитным каркасом Раздел 5. Жилые здания высотные (более 16 этажей)

01-05-001-01   17-ти этажные из керамического кирпича с монолитным каркасом Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсовые пазогребневые плиты |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | паркетные, линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 850 737,05 | 25 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 20 247,54 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 32,81 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 25 929,2 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича с теплоизоляцией |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 842 768,08 | 27 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 21 237,76 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 30,80 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 27 362,6 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича с теплоизоляцией |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

01-05-001-04   22-х этажные из керамического кирпича с монолитным каркасом Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из керамического кирпича с утеплителем |
| 3.2. | внутренние | из керамического кирпича |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные, металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-05-002 Монолитные

      - 7-ти этажные монолитные с облицовкой лицевым керамическим кирпичом Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные железобетонные с облицовкой керамическим лицевым кирпичом |
| 3.2. | внутренние | монолитные железобетонные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | паркетные, линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 4-16-18-ти этажные монолитные с устройством вентилируемого фасада Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные железобетонные с устройством вентилируемого фасада |
| 3.2. | внутренние | монолитные железобетонные |
| 4. | Перегородки | из легкобетонных блоков |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | паркетные, линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 855 117,30 | 26 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 22 746,12 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 32,99 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 25 920,5 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные железобетонные с облицовкой керамическим кирпичом |
| 3.2. | внутренние | монолитные железобетонные |
| 4. | Перегородки | легкобетонные блоки |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | паркетные, линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 908 308,84 | 27 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 24 524,34 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 33,20 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 27 358,7 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные железобетонные с облицовкой керамическим кирпичом |
| 3.2. | внутренние | монолитные железобетонные |
| 4. | Перегородки | легкобетонные блоки |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | паркетные, линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-05-003 Панельные с монолитным каркасом

      - 7-ти этажные панельные с монолитным каркасом с окраской фасада Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панельные железобетонные с окраской |
| 3.2. | внутренние | панельные железобетонные |
| 4. | Перегородки | гипсовые пазогребневые плиты |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | паркетные, линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 4-х этажные  панельные с монолитным каркасом с окраской фасада Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панельные железобетонные с окраской |
| 3.2. | внутренние | монолитные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | монолитные железобетонные |
| 6. | Покрытие | монолитные железобетонные |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | паркетные, линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 01-05-004 Панельные

      - 4-17-17-ти  этажные панельные с облицовкой клинкерной плиткой под кирпич Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панельные железобетонные с облицовкой клинкерной плиткой под кирпич |
| 3.2. | внутренние | панельные железобетонные |
| 4. | Перегородки | панельные железобетонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | стропильная, из черепицы песчано-цементной |
| 8. | Полы | паркетные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - 7-ти этажные панельные с окраской фасада Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | монолитный железобетонный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | панельные железобетонные с окраской |
| 3.2. | внутренние | панельные железобетонные |
| 4. | Перегородки | панельные железобетонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Жилое здание 17-ти этажное панельное с утеплением фасадов с окраской по системе "Шуба-Глимс"

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 314 935,25 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 111,40 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 29,59 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 10 643,3 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные панельные со штукатуркой по системе "Шуба-Глимс" |
| 3.2. | внутренние | железобетонные панельные |
| 4. | Перегородки | бетонные сборные, гипсовые и асбестовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | железобетонные сборные |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | с естественным побуждением |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | пенная сухотрубная |
| 35. | Пожарная сигнализация | централизованная от адресных извещателей |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | централизованная |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Часть 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

Раздел 6. Общежития

К таблице 01-06-001 Общежития из легкобетонных блоков

01-06-001-01  общежитие 7-этажное из легкобетонных блоков с фасадной системой «Краспан» (с тренажерным залом и буфетом)

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 293 754,54 | 25 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 685,76 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 30,58 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 9 606,1 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | из легкобетонных блоков с фасадной системой «Краспан» |
| 3.2. | внутренние | из легкобетонных блоков |
| 4. | Перегородки | из полублоков |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | наплавляемая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные, стеклопакет, поливинилхлоридные витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | средней сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | с остеклением |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не предусмотрено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Часть 3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Раздел 7. Жилые здания специализированные для престарелых граждан

К   таблице  01-07-001  Жилые   здания   специализированные   для   престарелых  граждан  с комплексом служб социально-бытового назначения

01-07-001-01 жилое здание специализированное для престарелых граждан с комплексом служб социально-бытового назначения

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 250 141,02 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 140,23 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 49,58 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 5 045,2 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные с облицовкой |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, железобетонные монолитные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, из прочих материалов |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, цементные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | железобетонные сборные |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |

| 16. | Канализация | центральная |
| --- | --- | --- |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | плиты 4-х конфорочные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | не предусмотрено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | диспетчеризация, контроль доступа, система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, видеонаблюдение |
| 26. | Лифт | грузопассажирский (630 кг) и пассажирский (400 кг) |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрено |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | водяная водозаполненная |
| 35. | Пожарная сигнализация | автономная |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | централизованная |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

# Text boxes

| 01-01-001-01 | 1-этажное 1-квартирное усадебного типа из керамического кирпича | 27,02 |
| --- | --- | --- |
| 01-01-001-02 | 2-х этажный 4,6-квартирный таунхаус из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 29,38 |
| 01-01-001-03 | 3-х этажный 12-квартирный таунхаус из силикатного кирпича | 28,46 |

| 01-01-003-01 | 1-этажное 1-квартирное усадебного типа из оцилиндрованных бревен | 28,85 |
| --- | --- | --- |
| 01-01-003-02 | 2-этажное 1-квартирное усадебного типа из оцилиндрованных бревен | 30,60 |

| 01-01-004-01 | 1-этажное 1-квартирное усадебного типа из оцилиндрованного бруса с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 27,33 |
| --- | --- | --- |
| 01-01-004-02 | 1-этажное 1-квартирное усадебного типа из оцилиндрованного бруса без облицовки кирпичом | 24,70 |

| 01-01-006-01 | 1-этажное 1-квартирное усадебного типа из пенополистиролбетонных блоков с оштукатуриванием | 17,86 |
| --- | --- | --- |
| 01-01-006-02 | 1-этажное 1-квартирное усадебного типа из пеноблоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом | 20,15 |
| 01-01-006-03 | 2-х этажное 1-квартирное усадебного типа из шлакоблоков с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 22,97 |
| 01-01-006-04 | 2-х этажный 2-х квартирный таунхаус из шлакоблоков с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 24,10 |

| 01-02-001-01 | 3-х этажное из силикатного кирпича | 28,06 |
| --- | --- | --- |
| 01-02-001-02 | 5-ти этажное из керамического кирпича | 34,76 |

| 01-02-003-01 | 4-х этажное панельное | 28,23 |
| --- | --- | --- |
| 01-02-003-02 | 5-ти этажное панельное | 28,09 |

| 01-02-004-01 | из легкобетонных блоков с монолитным каркасом | 33,67 |
| --- | --- | --- |
| 01-02-004-02 | из бетонных блоков | 35,36 |

| 01-03-001-01 | 5-9-ти этажное из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 32,88 |
| --- | --- | --- |
| 01-03-001-02 | 9-ти этажное из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 33,33 |
| 01-03-001-03 | 10-ти этажное из керамического кирпича | 31,81 |

| 01-03-003-01 | 9-ти этажное из керамического кирпича с монолитным каркасом | 37,05 |
| --- | --- | --- |
| 01-03-003-02 | 10-ти этажное из керамического кирпича с монолитным каркасом | 37,69 |

| 01-03-005-01 | 9-ти этажное панельное с окраской фасада | 27,76 |
| --- | --- | --- |
| 01-03-005-02 | 10-ти этажное панельное с окраской фасада | 27,12 |

| 01-03-006-01 | 9-ти этажное из газобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом со сборно-монолитным каркасом | 34,70 |
| --- | --- | --- |
| 01-03-006-02 | 10-ти этажное из газобетонных блоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом со сборным каркасом | 35,31 |

| 01-03-007-01 | 6-8-ти этажное из газосиликатных блоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом | 31,14 |
| --- | --- | --- |
| 01-03-007-02 | 10-ти этажное из газобетонных блоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом | 27,04 |

| 01-04-001-01 | 12-13-14-ти этажное из силикатного кирпича | 32,99 |
| --- | --- | --- |
| 01-04-001-02 | 14-ти этажное из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 33,25 |

| 01-04-002-01 | 16-ти этажное из монолитного железобетона с цветным оштукатуриванием наружных стен | 33,79 |
| --- | --- | --- |
| 01-04-002-02 | 11-16-ти этажное из монолитного железобетона с кирпичными наружными стенами | 36,99 |

| 01-04-003-01 | 10-11-12-ти этажное из керамического кирпича с монолитным каркасом | 32,02 |
| --- | --- | --- |
| 01-04-003-02 | 11-16-ти этажное из керамического кирпича с монолитным каркасом | 37,15 |

| 01-04-005-01 | 12-ти этажное панельное с окраской фасада | 28,36 |
| --- | --- | --- |
| 01-04-005-02 | 14-ти этажное панельное с окраской фасада | 26,98 |
| 01-04-005-03 | 16-ти этажное панельное с окраской фасада | 27,05 |

| 01-04-006-01 | 12-ти этажное из ячеистобетонных блоков с монолитным каркасом, с вентилируемым фасадом | 35,52 |
| --- | --- | --- |
| 01-04-006-02 | 16-ти этажное из газобетонных блоков с монолитным каркасом, с вентилируемым фасадом | 36,08 |

| 01-04-007-01 | 10-12-16-ти этажное объёмно-блочное | 31,38 |
| --- | --- | --- |
| 01-04-007-02 | 14-15-16-ти этажное объёмно-блочное | 30,80 |
| 01-04-007-03 | 16-ти этажное объёмно-блочное | 30,06 |

| 01-05-001-01 | 17-ти этажное из керамического кирпича с монолитным каркасом | 31,90 |
| --- | --- | --- |
| 01-05-001-02 | 18-ти этажное из керамического кирпича с монолитным каркасом | 32,81 |
| 01-05-001-03 | 19-ти этажное из керамического кирпича с монолитным каркасом | 30,80 |
| 01-05-001-04 | 22-х этажное из керамического кирпича с монолитным каркасом | 31,34 |

| 01-05-002-01 | 17-ти этажное монолитное с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 32,46 |
| --- | --- | --- |
| 01-05-002-02 | 14-16-18-ти этажное монолитное с устройством вентилируемого фасада | 33,28 |
| 01-05-002-03 | 18-ти этажное монолитное с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 32,99 |
| 01-05-002-04 | 19-ти этажное монолитное с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | 33,20 |

| 01-05-003-01 | 17-ти этажное панельное с монолитным каркасом с окраской фасада | 30,98 |
| --- | --- | --- |
| 01-05-003-02 | 24-х этажное панельное с монолитным каркасом с окраской фасада | 32,45 |

| 01-05-004-01 | 14-17-17-ти этажное панельное с облицовкой клинкерной плиткой под кирпич | 30,17 |
| --- | --- | --- |
| 01-05-004-02 | 17-ти этажное панельное с окраской фасада | 26,57 |
| 01-05-004-03 | 17-ти этажное панельное с утеплением фасадов с окраской по системе "Шуба-Глимс" | 29,59 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 3 978,00 | 3,5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 373,93 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 30,60 | – |
| 3. | Общая площадь жилого дома, м2 |  | 130,0 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 60 550,67 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 714,41 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 28,06 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 2 157,9 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 125 156,86 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 458,28 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 34,76 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 3 600,6 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 81 810,56 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 323,42 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 37,87 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 2 160,3 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 151 714,09 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 376,95 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 28,09 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 5 401,0 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 19 191,90 | 5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 221,36 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 33,67 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 570,0 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 20 296,64 | 5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 651,85 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 35,36 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 574,0 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 457 987,66 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 722,81 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 31,81 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 14 397,6 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 494 069,51 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 683,76 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 38,12 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 12 960,9 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 480 234,69 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 195,49 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 37,05 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 12 961,8 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 488 424,71 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 370,43 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 37,69 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 12 959,0 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 436 775,59 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 036,06 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 33,70 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 12 960,7 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 359 863,98 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 362,70 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 27,76 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 12 963,4 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 390 484,61 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 433,90 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 27,12 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 14 398,4 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 601 595,74 | 19 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 16 419,11 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 32,99 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 18 235,7 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 583 897,51 | 19 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 15 882,01 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 32,02 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 18 235,4 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 321 778,44 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 982,59 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 37,15 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 8 661,6 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 603 148,78 | 20 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 15 259,66 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 34,90 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 17 282,2 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 572 308,44 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 13 048,63 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 31,38 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 18 238,0 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 665 230,72 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 13 770,28 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 30,80 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 21 598,4 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 692 555,35 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 14 682,17 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 30,06 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 23 039,1 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 780 758,88 | 24 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 17 723,23 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 31,90 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 24 475,2 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 992 982,83 | 32 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 28 399,31 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 31,34 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 31 684,2 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 794 624,05 | 25 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 25 110,12 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 32,46 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 24 480,1 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 575 108,35 | 24 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 16 218,06 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 33,28 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 17 280,9 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 758 467,85 | 20 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 16 762,14 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 30,98 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 24 482,5 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 121 484,98 | 27 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 23 775,48 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 32,45 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 34 560,4 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 695 071,55 | 16 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 16 458,43 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 30,17 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 23 038,5 |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральный показатель |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 650 502,68 | 16 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 14 671,59 | – |
| 2. | Стоимость 1 м2 | 26,57 | – |
| 3. | Общая площадь квартир, м2 |  | 24 482,6 |