Приложение № 2

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации

от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-02-2014

Часть 2. Административные здания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование административных зданий, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения административных зданий, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 м2 общей площади, 1 машино-место, 1 место).

- Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства. Отдел 2. Объекты-представители.

- В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенклатуре: Раздел 1. Административные здания.

Раздел 2. Здания правосудия. Раздел 3. Бизнес-центры.

Раздел 4. Здания общественных организаций. Раздел 5. Пожарные депо.

Раздел 6. Дворцы бракосочетания. Раздел 7. Бани.

- НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно- планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация).

- Нормативы разработаны  на основе  ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими нормами проектирования.

- Показателями предусмотрено качество объектов капитального строительства, обеспечивающего оптимальный уровень комфорта.

- Характеристика конструктивных решений, принятых для норматива цены строительства приводится в отделе 2. Объекты-представители.

- Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение административных зданий, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря.

- Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторных подстанций, котельных, насосных станций и т.п.).

- Показателями НЦС предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

- Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться дополнительно по соответствующим сборникам норматива цены строительства.

- В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

- Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно- изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость материалов и оборудования учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо- сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

- Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним инженерным сетям.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от  существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

- При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,08.

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

- Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель рассчитывается путем интерполяции по формуле:

Пв Пс с вПс Па

с а	,

где

Пв – рассчитываемый показатель;

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; а и с – параметр для пограничных показателей;

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с.

Пример.

Необходимо рассчитать стоимость строительства здания налоговой инспекции на 7 500 м2.

Выбираются показатели НЦС на 5 000 и на 10 000 м2  соответственно 51,56 тыс. руб. и 46,31 тыс. руб. (таблица 02-04-001) на 1 м2 общей площади здания.

Показатель  НЦС  рассчитывается  для  объекта,  значение  количества  м2   в  котором  меньше  показателя середины диапазона опубликованных значений:

Пв Пс с вПс Па

с а	,

где Па = 51,56 тыс. руб.; Пс = 46,31 тыс. руб.; а = 5 000 м2;

с = 10 000 м2;

в = 7 500 м2.

Соответственно Пв = 46,31 - (10 000 – 7 500) х (46,31 – 51,56) / (10 000 – 5 000) = 48,94 тыс. руб.

Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность: 48,94 тыс. руб. на 1 м2 х 7 500 м2 = 367 050 тыс. руб.

4

Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 1. Административные здания

Таблица 02-01-001 Административные здания

Измеритель: 1 м2 общей площади

| 02-01-001-01 | Административные здания до 5 000 м2 | 40,11 |
| --- | --- | --- |
| 02-01-001-02 | Административные здания до 10 000 м2 | 25,99 |

Раздел 2. Здания правосудия Таблица 02-02-001 Здания суда

Измеритель: 1 м2 общей площади

| 02-02-001-01 | Здания федерального суда до 30 000 м2 | 75,75 |
| --- | --- | --- |
| 02-02-001-02 | Здания областного суда до 40 000 м2 | 59,05 |

Таблица 02-02-002 Здания полиции

Измеритель: 1 м2 общей площади

| 02-02-002-01 | Здания полиции до 5 000 м2 | 46,62 |
| --- | --- | --- |
| 02-02-002-02 | Здания полиции до 10 000 м2 | 25,98 |
| 02-02-002-03 | Здания полиции до 1 500 м2 | 55,15 |

Раздел 3. Бизнес-центры

Таблица 02-03-001 Бизнес-центры

Измеритель: 1 м2 общей площади

| 02-03-001-01 | Бизнес-центры до 10 000 м2 | 46,29 |
| --- | --- | --- |

Раздел 4. Здания общественных организаций

Таблица 02-04-001 Здания общественных организаций

Измеритель: 1 м2 общей площади

| 02-04-001-01 | Здания общественных организаций до 5 000 м2 | 51,56 |
| --- | --- | --- |
| 02-04-001-02 | Здания общественных организаций до 10 000 м2 | 46,31 |

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 5. Пожарные депо

Таблица 02-05-001 Пожарные депо

Измеритель: 1 машино-место

| 02-05-001-01 | Пожарные депо на 5-6 машино-мест | 15 732,45 |
| --- | --- | --- |
| 02-05-001-02 | Пожарные депо на 10 машино-мест | 12 883,24 |

Раздел 6. Дворцы бракосочетания

Таблица 02-06-001 Дворцы бракосочетания

Измеритель: 1 м2 общей площади

| 02-06-001-01 | Здание районного дворца бракосочетания до 2 000 м2 | 40,96 |
| --- | --- | --- |

Раздел 7. Бани

Таблица 02-07-001 Бани

Измеритель: 1 место

| 02-06-001-01 | Баня на 140 мест с локальными очистными сооружениями | 1 370,15 |
| --- | --- | --- |

Отдел 2. ОБЪЕКТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Раздел 1. Административные здания

К таблице 02-01-001 Административные здания

      - Административные здания площадью до 5 000 м2 Административное здание городской администрации площадью 2 442 м2 Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, оцинкованная сталь |
| 8. | Полы | керамические, ламинированные, рулонные, дощатые |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные, металлопластиковые |
| 15 | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные, полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |

| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учено |
| 24. | Телефон | учен |
| 25. | Слаботочные устройства | учены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Административные здания площадью до 10 000 м2

Административное здание площадью 9 432,1 м2 Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные свайные |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные |
| 3.2. | внутренние | железобетонные монолитные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, из прочих материалов |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | синтетические рулонные, керамические, цементные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | витражи металлические, поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | металлические, витражи металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | штукатурка |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | учтен | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | не учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 2. Здания правосудия

К таблице  02-02-001 Здания суда

      - Здания федерального суда  площадью до 30 000 м2 Здание Федерального суда площадью 24 426 м2

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 850 269,50 | 36 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 50 877,94 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 75,75 | - |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный ленточный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | монолитные, кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная совмещенная, наливная мастичная |
| 8. | Полы | ламинированные, керамические, мозаичные, рулонные, паркет, гранит |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые, стеклопакет, металлопластиковые витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | повышенной сложности |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные, металлопластиковые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные, полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |

| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 20. | Напольные электроплиты | учтены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Здания областного суда  площадью до 40 000 м2 Здание областного суда площадью 39 200 м2

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 2 314 760,00 | 36 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 95 568,95 |  |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 59,05 |  |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный ленточный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | мелкие бетонные блоки, кирпичные |
| 3.2. | внутренние | монолитные, кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная совмещенная, наливная мастичная |
| 8. | Полы | ламинированные, керамические, бетонные мозаичные, рулонные, паркет |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, металлопластиковые витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | учтены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице  02-02-002 Здания полиции

02-02-002-01 Здания полиции до 5 000 м2

Здание РОВД площадью 4 453 м2 Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | каркасно-обшивные из гипсокартона |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная совещенная, рулонная |
| 8. | Полы | керамические, бетонные, рулонные, ламинированные |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | учтены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

02-02-002-02. Здания полиции до 10 000 м2

Здание УВД площадью 9 135 м2 Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный, железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | мелкие бетонные блоки, кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, каркасно-обшивные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлический профилированный лист |
| 8. | Полы | керамические и керамогранитные, бетонные мозаичные, синтетические рулонные, паркет |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, алюминиевые витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

02-02-002-03. Здания полиции до 1 500 м2

Здание полиции  площадью 1 564,3 м2 Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные ленточные сборные |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, из прочих материалов |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | синтетические рулонные, керамические, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | окраска, облицовка природным камнем |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 3. Бизнес – центры

К таблице 02-03-001 Бизнес - центры

02-03-001-01 Бизнес - центры площадью до 10 000 м2

Бизнес-центр площадью 6 636 м2 Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные, кирпичные |
| 3.2. | внутренние | железобетонные монолитные |
| 4. | Перегородки | железобетонные монолитные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная совмещенная, рулонная |
| 8. | Полы | ламинированные, керамические, бетонные, паркет |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, алюминиевые витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | железобетонные монолитные |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 4. Здания общественных организаций (налоговые инспекции, пенсионные фонды, управления труда и социальной защиты)

К таблице 02-04-001 Здания общественных организаций

      - Здания общественных организаций площадью до 5 000 м2 Здание пенсионного фонда площадью 1 873 м2

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 96 571,88 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 504,67 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 51,56 | - |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | бескаркасное |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, оцинкованная сталь |
| 8. | Полы | керамические, ламинированные, рулонные, дощатые |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |

| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| --- | --- | --- |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Здания общественных организаций  площадью до 10 000 м2 Здание министерства по налогам и сборам площадью 10 000 м2 Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | монолитные и кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная совмещенная, рулонная |
| 8. | Полы | керамические, рулонные, ламинированные, паркет |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные и металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 5. Пожарные депо

К таблице 02-05-001 Пожарные депо

      - Пожарные депо на 5 машино-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | сборный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные крупнопанельные, навесные панели |
| 3.2 | внутренние | крупнопанельные |
| 4. | Перегородки | гипсовые, кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная совмещенная, рулонная |
| 8. | Полы | керамические, рулонные, бетонные |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | учтены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Пожарные депо на 10 машино-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | кирпичные столбы |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборное |
| 7. | Крыша (кровля) | железобетонная совмещенная, рулонная |
| 8. | Полы | керамические, рулонные, бетонные |
| 9. | Проемы |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | простая |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 6. Дворцы бракосочетания

К таблице  02-06-001 Дворцы бракосочетания

02-06-001-01 Дворцы бракосочетания площадью до 2 000 м2 Здание районного дворца бракосочетания  площадью 1 500 м2 Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонная сплошная монолитная плита |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные, кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, легкие из местных материалов |
| 4. | Перегородки | гипсовые и асбестовые, кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, остекленная |
| 8. | Полы | ламинированные, керамические, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | штукатурка, облицовка природным камнем |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные, железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | не предусмотрены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | учтено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 7. Бани

К таблице 02-07-001 Бани

02-07-001-01 Баня на 140 мест с локальными очистными сооружениями Баня на 140 мест с локальными очистными сооружениями

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 191 821,00 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 442,12 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 место | 1 370,15 | - |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонная сплошная монолитная плита |
| 2. | Каркас | монолитный железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые и асбестовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная |
| 8. | Полы | керамические, бетонные, синтетические рулонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | отделочный слой панелей |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные, железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | автономное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |

| 21. | Электроснабжение | центральное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | учтено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | учтена | не учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрен |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

# Text boxes

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 97 948,62 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 458,98 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 40,11 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 245 140,28 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 754,01 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 25,99 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 207 598,86 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 436,90 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 46,62 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 237 327,30 | 24 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 602,38 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 25,98 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 86 271,15 | 5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 530,78 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 55,15 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 307 180,44 | 18 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 496,73 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 46,29 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 463 100,00 | 24 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 11 100,44 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 46,31 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 78 662,25 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 525,21 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 машино-места | 15 732,45 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 128 832,40 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 134,33 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 машино-места | 12 883,24 | - |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 61 440,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 851,70 | - |
| 2. | Стоимость строительства 1 м2 | 40,96 | - |