Приложение № 9

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства

Российской Федерации

от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-09-2014

Часть 9. Мосты и путепроводы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование мостов и путепроводов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Сборник состоит из следующих частей: Часть 1. Мосты

- Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями.

- Мосты с монолитными железобетонными пролетными строениями.

- Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями.

- Мосты с металлическими пролетными строениями. Часть 2. Путепроводы

- Путепроводы со сборными железобетонными пролетными строениями.

- Путепроводы с монолитными железобетонными пролетными строениями.

- Путепроводы со сталежелезобетонными пролетными строениями.

- Путепроводы с металлическими пролетными строениями.

- Показатели дифференцированы в зависимости от следующих основных параметров:

- средней высоты моста – Нср;

- величины приведенного пролета – Lпр.

- Сборником предусмотрен следующий укрупненный показатель цены строительства:

- 1 м2 площади моста или путепровода (горизонтальной его поверхности).

- Показатели НЦС рассчитаны на основе объектов-аналогов, построенных и прошедших государственную экспертизу, и учитывают основные конструктивные решения и виды работ на основании типовых проектных решений, рекомендованных для массового строительства мостов и путепроводов.

- В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ при сооружении опор и пролетных строений строительства мостов и путепроводов. Показатели норматива цены строительства не учитывают следующие затраты:

- возведение подходов к мосту со зданиями и сооружениями на этих подходах;

- устройство регуляционных сооружений и мостовых конусов;

- изготовление смотровых тележек и агрегатов;

- сооружения и устройства сигнализации, связи и освещения;

- вынос коммуникаций;

- строительство очистных сооружений;

- дополнительные мероприятия, связанные с охраной окружающей природной среды;

- научно-исследовательские и опытные работы;

- осуществление строительства моста «вахтовым методом», «разъездным методом», «подвижным методом»;

- снос зданий и сооружений;

- передислокацию строительных организаций (перебазировка строительной техники и временных зданий сооружений за пределы места базирования мостовой организации 30 км);

- получение электроэнергии от передвижных электростанций;

- очистку территории строительства от леса и кустарника;

- временный и постоянный отвод земель;

- противопаводковые мероприятия;

- устройство средств технического регулирования дорожного движения;

- затраты, вызванные консервацией объекта (прекращением строительства объекта по какой либо причине). Стоимость указанных работ следует определять на основании данных объектов-аналогов.

- Показатели НЦС мостов, участки пролетных строений которых различаются между собой по материалу или величинами расчетных пролетов (в два и более раза), определяются для каждого такого участка отдельно, а общая стоимость на такие мосты в целом определяется как суммы этих участков.

- Показатели НЦС не распространяются на:

- мосты с вантовыми, висячими и арочными системами пролетных строений;

- совмещенные	мосты,	предназначенные	для	одновременного	пропуска	автомобильного	и железнодорожного (включая метрополитен) транспорта;

- мосты с двухъярусным движением транспортных средств;

- мосты с показателями превышающими предельные величины соответствующих сооружений;

- мосты с особыми архитектурными требованиями;

- мосты с разводными пролетами;

- мосты, расположенные на кривых в плане;

- опоры мостов, сооружаемые в особо сложных инженерно-геологических и гидрологических условиях.

- Укрупненные показатели приведены для базовой ширины моста (расстояние между осями перил) В = 15 метров. При ширине моста В = 35 метров к показателям таблиц вводится поправочный коэффициент равный 0,85, при ширине моста В = 10 метров – коэффициент -1,05. В интервалах от 10 м до 15 м и от 15 м до 35 м – значение поправочного коэффициента принимается по интерполяции.

- При расположении осей опор к оси моста под углом 60 градусов к удельным показателям стоимости строительства моста приведенным в таблицах применяется поправочный коэффициент равный 1,11; при расположении осей опор к оси моста под углом 70 градусов – коэффициент – l,05; под углом 90 градусов – 1,00.

В интервалах 60 – 70 градусов и 70 – 90 градусов коэффициент определяется по интерполяции.

- Приведенные показатели НЦС предусматривают затраты на строительство объектов, включая стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих- строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя надбавки стимулирующего характера за высокую квалификацию, классность, профессиональное мастерство, совмещение профессий и т.п., выплату вознаграждений за выслугу лет.

- При строительстве объектов вахтовым методом к приведенным показателям применяется коэффициент – 1,11.

В случае получения электроэнергии от передвижных электростанций к показателям НЦС применяются следующие коэффициенты:

- при строительстве мостов по отдельному титулу – 1,07.

- при строительстве мостов и путепроводов в составе автомобильной дороги – 1,03.

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

- Правила исчисления объемов работ

  - Объемы работ следует принимать в измерителях, указанных в соответствующих расценках.

  - При определении площади моста его длина принимается по расстоянию между задними гранями устоев, а ширина – по расстоянию между осями перильного ограждения.

Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Часть 1. МОСТЫ

Раздел 1. Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями

Таблица 09 -01-001 Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета до 25 м

Измеритель: 1 м2

| Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета до 25 м |
| --- |
| 09-01-001-01 | Средняя высота опор до 15 м | 127,13 |
| 09-01-001-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 138,74 |
| 09-01-001-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 162,44 |

Таблица 09 -01-002 Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 25 м до 35 м

Измеритель: 1 м2

| Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 25 м до 35 м |
| --- |
| 09-01-002-01 | Средняя высота опор до 15 м | 137,77 |
| 09-01-002-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 141,86 |
| 09-01-002-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 166,72 |

Таблица 09 -01-003 Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 35 м до 45 м

Измеритель: 1 м2

| Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 35 м до 45 м |
| --- |
| 09-01-003-01 | Средняя высота опор до 15 м | 169,24 |
| 09-01-003-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 192,35 |
| 09-01-003-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 219,32 |
| 09-01-003-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 265,90 |

Раздел 2. Мосты с монолитными железобетонными пролетными строениями Таблица 09 -02-001 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета до 25 м

Измеритель: 1 м2

| Мост монолитный железобетонный приведенного пролета до 25 м |
| --- |
| 09-02-001-01 | Средняя высота опор до 15 м | 153,45 |
| 09-02-001-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 170,35 |
| 09-02-001-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 222,18 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 09 -02-002 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 25 м до 35 м

Измеритель: 1 м2

| Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 25 м до 35 м |
| --- |
| 09-02-002-01 | Средняя высота опор до 15 м | 161,69 |
| 09-02-002-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 175,61 |
| 09-02-002-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 226,73 |

Таблица 09 -02-003 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 35 м до 45 м

Измеритель: 1 м2

| Мост монолитный железобетонный |
| --- |
| 09-02-003-01 | Средняя высота опор до 15 м | 222,56 |
| 09-02-003-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 236,60 |
| 09-02-003-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 297,89 |
| 09-02-003-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 356,87 |

Таблица 09 -02-004 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 45 м до 65 м

Измеритель: 1 м2

| Мост монолитный железобетонный |
| --- |
| 09-02-004-01 | Средняя высота опор до 15 м | 256,70 |
| 09-02-004-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 269,97 |
| 09-02-004-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 327,64 |
| 09-02-004-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 392,67 |

Таблица 09 -02-005 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 65 м до 85 м

Измеритель: 1 м2

| Мост монолитный железобетонный |
| --- |
| 09-02-005-01 | Средняя высота опор до 25 м | 305,64 |
| 09-02-005-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 361,30 |
| 09-02-005-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 425,25 |

Таблица 09 -02-006 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 85 м до 105 м

Измеритель: 1 м2

| Мост монолитный железобетонный |
| --- |
| 09-02-006-01 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 405,77 |
| 09-02-006-02 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 458,99 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 3. Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями

Таблица 09 -03-001 Мост сталежелезобетонный приведенного пролета до 45 м

Измеритель: 1 м2

| Мост сталежелезобетонный приведенного пролета до 45 м |
| --- |
| 09-03-001-01 | Средняя высота опор до 15 м | 164,04 |
| 09-03-001-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 170,24 |
| 09-03-001-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 214,37 |
| 09-03-001-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 256,28 |

Таблица 09 -03-002 Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 45 м до 65 м

Измеритель: 1 м2

| Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 45 до 65 м |
| --- |
| 09-03-002-01 | Средняя высота опор до 15 м | 186,94 |
| 09-03-002-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 193,92 |
| 09-03-002-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 236,23 |
| 09-03-002-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 281,73 |

Таблица 09 -03-003 Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 м до 85 м

Измеритель: 1 м2

| Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 до 85 м |
| --- |
| 09-03-003-01 | Средняя высота опор до 25 м | 220,13 |
| 09-03-003-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 259,92 |
| 09-03-003-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 306,06 |

Таблица 09 -03-004 Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 85 м до 105 м

Измеритель: 1 м2

| Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 до 85 м |
| --- |
| 09-03-004-01 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 291,44 |
| 09-03-004-02 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 329,61 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 4. Мосты с металлическими пролетными строениями

Таблица 09 -04-001 Мост металлический приведенного пролета до 85 м

Измеритель: 1 м2

| Мост металлический приведенного пролета до 85 м |
| --- |
| 09-04-001-01 | Средняя высота опор до 25 м | 182,74 |
| 09-04-001-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 220,08 |
| 09-04-001-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 256,52 |
| 09-04-001-04 | Средняя высота опор от 45 м до 55 м | 271,30 |

Таблица 09 -04-002 Мост металлический приведенного пролета от 85 до 105 м

Измеритель: 1 м2

| Мост металлический приведенного пролета от 85 до 105 м |
| --- |
| 09-04-002-01 | Средняя высота опор до 25 м | 197,90 |
| 09-04-002-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 238,26 |
| 09-04-002-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 271,67 |
| 09-04-002-04 | Средняя высота опор от 45 м до 55 м | 289,54 |

Таблица 09 -04-003 Мост металлический приведенного пролета от 105 до 125 м

Измеритель: 1 м2

| Мост металлический приведенного пролета от 105 до 125 м |
| --- |
| 09-04-003-01 | Средняя высота опор до 25 м | 217,56 |
| 09-04-003-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 256,33 |
| 09-04-003-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 289,72 |
| 09-04-003-04 | Средняя высота опор от 45 м до 55 м | 321,04 |

Таблица 09 -04-004 Мост металлический приведенного пролета от 125 до 140 м

Измеритель: 1 м2

| Мост металлический приведенного пролета от 125 до 140 м |
| --- |
| 09-04-004-01 | Средняя высота опор до 25 м | 241,78 |
| 09-04-004-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 277,51 |
| 09-04-004-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 309,46 |
| 09-04-004-04 | Средняя высота опор от 45 м до 55 м | 339,90 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Часть 2. ПУТЕПРОВОДЫ

Раздел 5. Путепроводы со сборными железобетонными пролетными строениями

Таблица 09 -05-001 Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета до 25 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета до 25 м |
| --- |
| 09-05-001-01 | Средняя высота опор до 15 м | 98,32 |
| 09-05-001-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 107,27 |
| 09-05-001-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 125,69 |

Таблица 09 -05-002 Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 25 м до 35 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 25 м до 35 м |
| --- |
| 09-05-002-01 | Средняя высота опор до 15 м | 105,23 |
| 09-05-002-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 108,57 |
| 09-05-002-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 127,53 |

Таблица 09 -05-003 Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 35 м до 45 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 35 м до 45 м |
| --- |
| 09-05-003-01 | Средняя высота опор до 15 м | 127,93 |
| 09-05-003-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 145,65 |
| 09-05-003-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 165,88 |
| 09-05-003-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 201,40 |

Раздел 6. Путепроводы с монолитными железобетонными пролетными строениями

Таблица 09 -06-001 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета до 25 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета до 25 м |
| --- |
| 09-06-001-01 | Средняя высота опор до 15 м | 119,83 |
| 09-06-001-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 133,28 |
| 09-06-001-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 173,71 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 09 -06-002 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 25 м до 35 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 25 м до 35 м |
| --- |
| 09-06-002-01 | Средняя высота опор до 15 м | 124,91 |
| 09-06-002-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 135,93 |
| 09-06-002-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 175,27 |

Таблица 09 -06-003 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 35 м до 45 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод монолитный железобетонный |
| --- |
| 09-06-003-01 | Средняя высота опор до 15 м | 170,15 |
| 09-06-003-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 181,18 |
| 09-06-003-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 228,04 |
| 09-06-003-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 273,03 |

Таблица 09 -06-004 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 45 м до 65 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод монолитный железобетонный |
| --- |
| 09-06-004-01 | Средняя высота опор до 15 м | 193,86 |
| 09-06-004-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 204,26 |
| 09-06-004-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 248,60 |
| 09-06-004-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 297,12 |

Таблица 09 -06-005 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 65 м до 85 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод монолитный железобетонный |
| --- |
| 09-06-005-01 | Средняя высота опор до 25 м | 228,66 |
| 09-06-005-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 270,75 |
| 09-06-005-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 318,42 |

Таблица 09 -06-006 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 85 м до 105 м

Измеритель: 1 м2

|  | Путепровод монолитный железобетонный |
| --- | --- |
| 09-06-006-01 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 300,36 |
| 09-06-006-02 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 340,36 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 07. Путепроводы со сталежелезобетонными пролетными строениями

Таблица 09 -07-001 Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета до 45 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета до 45 м |
| --- |
| 09-07-001-01 | Средняя высота опор до 15 м | 126,60 |
| 09-07-001-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 131,75 |
| 09-07-001-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 165,75 |
| 09-07-001-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 198,51 |

Таблица 09 -07-002 Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 45 м до 65 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 45 до 65 м |
| --- |
| 09-07-002-01 | Средняя высота опор до 15 м | 142,80 |
| 09-07-002-02 | Средняя высота опор от 15 м до 25 м | 148,65 |
| 09-07-002-03 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 180,93 |
| 09-07-002-04 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 216,17 |

Таблица 09 -07-003 Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 м до 85 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 до 85 м |
| --- |
| 09-07-003-01 | Средняя высота опор до 25 м | 166,42 |
| 09-07-003-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 197,09 |
| 09-07-003-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 231,69 |

Таблица 09 -07-004 Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 85 м до 105 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 до 85 м |
| --- |
| 09-07-004-01 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 218,63 |
| 09-07-004-02 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 247,60 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 8. Путепроводы с металлическими пролетными строениями

Таблица 09 -08-001 Путепровод металлический приведенного пролета до 85 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод металлический приведенного пролета до 85 м |
| --- |
| 09-08-001-01 | Средняя высота опор до 25 м | 140,67 |
| 09-08-001-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 169,91 |
| 09-08-001-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 197,86 |
| 09-08-001-04 | Средняя высота опор от 45 м до 55 м | 209,70 |

Таблица 09 -08-002 Путепровод металлический приведенного пролета от 85 до 105 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод металлический приведенного пролета от 85 до 105 м |
| --- |
| 09-08-002-01 | Средняя высота опор до 25 м | 150,74 |
| 09-08-002-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 181,93 |
| 09-08-002-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 207,31 |
| 09-08-002-04 | Средняя высота опор от 45 м до 55 м | 221,30 |

Таблица 09 -08-003 Путепровод металлический приведенного пролета от 105 до 125 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод металлический приведенного пролета от 105 до 125 м |
| --- |
| 09-08-003-01 | Средняя высота опор до 25 м | 163,93 |
| 09-08-003-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 193,68 |
| 09-08-003-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 218,72 |
| 09-08-003-04 | Средняя высота опор от 45 м до 55 м | 242,87 |

Таблица 09 -08-004 Путепровод металлический приведенного пролета от 125 до 140 м

Измеритель: 1 м2

| Путепровод металлический приведенного пролета от 125 до 140 м |
| --- |
| 09-08-004-01 | Средняя высота опор до 25 м | 180,18 |
| 09-08-004-02 | Средняя высота опор от 25 м до 35 м | 207,34 |
| 09-08-004-03 | Средняя высота опор от 35 м до 45 м | 231,05 |
| 09-08-004-04 | Средняя высота опор от 45 м до 55 м | 253,80 |